|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации г. Шумерля Чувашской Республики _______________ В.А. Шигашев «____» ______________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ШУМЕРЛЯ»

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ 0231-2022.ОМ-АСТ.002

г. Шумерля, 2022 год

| «СОГЛАСОВАНО» Директор ГУП «Чувашгаз» ______________ Э.П. Никифоров «____» ______________ 2022 г. |  | «СОГЛАСОВАНО» Заместитель генерального директора по производству ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие» ______________ А. С. Вакатов «____» ______________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ШУМЕРЛЯ»

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ 0231-2022.ОМ-АСТ.002

г. Казань, 2022 год

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

| №№ | Наименование документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.001 |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.002 |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения города Шумерля. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.003 |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.004 |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения города Шумерля. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.005 |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.006 |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.007 |
| Глава 8 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.008 |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы ГВС. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.009 |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.010 |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.011 |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.012 |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения города Шумерля. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.013 |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.014 |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.015 |
| Глава 16 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.016 |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.017 |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения. | № 0231-2022.ОМ-АСТ.018 |

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 2

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	7

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

2.1. Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на цели теплоснабжения	9

2.2. Прогноз прироста площади строительных фондов г. Шумерля на период 2021 – 2032 гг.	12

2.3. Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	12

2.4. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зоне действия источников тепловой энергии	17

2.5. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя отдельно по каждому виду теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения	17

2.6. Сведения об изменении суммарной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями г. Шумерля в период актуализации схемы теплоснабжения	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	36

# СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Ф.И.О. | Должность, степень, звание | Телефон | Выполненные работы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каюмов Т.К. | Начальник службы СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Общее руководство. |  |
| Коченков А.Г. | Зам. начальника службы СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Сбор информации, разработка структуры отчетов. |  |
| Аскаров М.Р. | Главный специалист СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Разработка инвестиционной программы. |  |
| Никанов А.Н. | Ведущий инженер СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Обработка информации, составление отчетов. |  |
| Федотов Д.В. | Ведущий инженер СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Обработка информации, составление отчетов. |  |
| Халиуллин А.Ф. | Инженер 1 кат. СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Разработка элект. модели схемы теплоснабжения. |  |
| Иванов Р.В. | Инженер 1 кат. СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Обработка информации, составление отчетов. |  |
| Хакимзянов И.Ф. | Инженер 1 кат. СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Разработка электр. модели схемы теплоснабжения. |  |
| Хамматуллин Д.К. | Инженер 1 кат. СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Обработка информации, составление отчетов. |  |
| Громова О.Н. | Инженер 1 кат. СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Составление СДД, обработка информации. |  |
| Шайдуллин А.Ш. | Инженер 2 кат. СЭЭФ | (843) 212-11-59 (вн.6) | Обработка информации, составление отчетов. |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения муниципального образования город Шумерля разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2032 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основой для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования город Шумерля до 2032 года являются:

- Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";

- Документы территориального планирования;

- Утвержденная Схема теплоснабжения г. Шумерля в 2020 году;

- Техническое задание на выполнения работ.

За отчетный (базовый) период актуализации муниципального образования город Шумерля принято состояние 2021 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2032 год. Работы проводились на основании договора № ЭР – 2021 - 335-П. Заказчиком выполнения работ является Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г. Казань.

# СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта;

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями)их происхождения;

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто –располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.

Список используемых сокращений:

ГВС – горячее водоснабжение;

ИТП, ЦТП– индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

МТС – магистральная тепловая сеть;

НС – насосная станция;

ППУ – пенополиуретан;

ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;

ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;

СО – система отопления;

ТОА – теплообменный аппарат;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловая сеть;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода.

# ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на цели теплоснабжения

По состоянию на 2021 г. площадь территории г. Шумерля составляет 13,8 км2. По состоянию на 01.01.2022 г. население г. Шумерля составляло 28,168 тыс. человек. В таблице 2.1 показана структура строительных фондов в 2021 г. Многоквартирные дома и общественные здания подключены к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепловой энергии которых являются блочно – модульные котельные ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ». В таблице 2.2 показано распределение площади строительных фондов г. Шумерля по зонам источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ». Теплоснабжение производственных зданий промышленных предприятий осуществляется от индивидуальных котельных предприятий. Использование данных котельных для теплоснабжения других потребителей технически невозможно. Индивидуальные жилые дома для теплоснабжения используют индивидуальные источники тепловой энергии: индивидуальные газовые котлы и печи, а так же печи, работающие на твердом топливе.

Таблица 2.1. Структура строительных фондов г. Шумерля в 2021 г.

| Объект строительства | Ед. изм. | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | тыс.м2 | 882,686 |
| Индивидуальные жилые дома | тыс.м2 | 1886 |
| Общественные здания | тыс.м2 | 135,696 |
| Производственные здания промышленных предприятий | тыс.м2 | 1950 |

Таблица 2.2. Распределение площади строительных фондов г. Шумерля по зонам источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ»

| Тип строи. фондов. | Наименование котельной | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» |
| Жилые здания | ул. Сурская | тыс. м2 | 39,180 | 39,180 | 39,180 | 39,180 | 39,180 |
|  | ул. Ленина | тыс. м2 | 107,828 | 107,828 | 107,828 | 107,828 | 107,828 |
|  | ул. Коммунальная | тыс. м2 | 108,971 | 108,971 | 108,971 | 108,971 | 108,971 |
|  | ул. К. Маркса | тыс. м2 | 91,591 | 91,591 | 91,591 | 91,591 | 91,591 |
|  | ул.Чайковского | тыс. м2 | 130,922 | 130,922 | 130,922 | 130,922 | 130,922 |
|  | пер. Школьный | тыс. м2 | 75,480 | 75,480 | 75,480 | 75,480 | 75,480 |
| Общественно – деловые | ул. Сурская | тыс. м2 | 12,684 | 12,684 | 12,684 | 12,684 | 12,684 |
|  | ул. Ленина | тыс. м2 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 |
|  | ул. Коммунальная | тыс. м2 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
|  | ул. К. Маркса | тыс. м2 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 |
|  | ул.Чайковского | тыс. м2 | 16,024 | 16,024 | 16,024 | 16,024 | 16,024 |
|  | пер. Школьный | тыс. м2 | 16,614 | 16,614 | 16,614 | 16,614 | 16,614 |
| Жилые здания | тыс. м2 | 553,972 | 553,972 | 553,972 | 553,972 | 553,972 |
| Общественно – деловые | тыс. м2 | 63,723 | 63,723 | 63,723 | 63,723 | 63,723 |
| всего | тыс. м2 | 617,695 | 617,695 | 617,695 | 617,695 | 617,695 |
| МУП «ШПТиВ» |
| Жилые здания | Котельная № 2 | тыс. м2 | 25,772 | 25,772 | 25,772 | 25,772 | 25,772 |
|  | Котельная № 3 | тыс. м2 | 15,966 | 15,966 | 15,966 | 15,966 | 15,966 |
|  | Котельная № 6 | тыс. м2 | 40,547 | 40,547 | 40,547 | 40,547 | 40,547 |
|  | Котельная № 7 | тыс. м2 | 47,581 | 47,581 | 47,581 | 47,581 | 47,581 |
|  | Котельная № 8 | тыс. м2 | 73,335 | 73,335 | 73,335 | 73,335 | 73,335 |
|  | Котельная № 10 | тыс. м2 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 |
|  | Котельная № 11 | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 13 | тыс. м2 | 82,974 | 82,974 | 82,974 | 82,974 | 82,974 |
|  | Котельная № 14 | тыс. м2 | 34,779 | 34,779 | 34,779 | 34,779 | 34,779 |
| Общественно – деловые | Котельная № 2 | тыс. м2 | 9,291 | 9,291 | 9,291 | 9,291 | 9,291 |
|  | Котельная № 3 | тыс. м2 | 3,425 | 3,425 | 3,425 | 3,425 | 3,425 |
|  | Котельная № 6 | тыс. м2 | 11,597 | 11,597 | 11,597 | 11,597 | 11,597 |
|  | Котельная № 7 | тыс. м2 | 12,123 | 12,123 | 12,123 | 12,123 | 12,123 |
|  | Котельная № 8 | тыс. м2 | 6,663 | 6,663 | 6,663 | 6,663 | 6,663 |
|  | Котельная № 10 | тыс. м2 | 11,055 | 11,055 | 11,055 | 11,055 | 11,055 |
|  | Котельная № 11 | тыс. м2 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
|  | Котельная № 13 | тыс. м2 | 11,105 | 11,105 | 11,105 | 11,105 | 11,105 |
|  | Котельная № 14 | тыс. м2 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Жилые здания | тыс. м2 | 328,714 | 328,714 | 328,714 | 328,714 | 328,714 |
| Общественно – деловые | тыс. м2 | 71,973 | 71,973 | 71,973 | 71,973 | 71,973 |
| всего | тыс. м2 | 400,687 | 400,687 | 400,687 | 400,687 | 400,687 |
| Всего по г. Шумерля |
| Жилые здания | тыс. м2 | 882,686 | 882,686 | 882,686 | 882,686 | 882,686 |
| Общественно – деловые | тыс. м2 | 135,696 | 135,696 | 135,696 | 135,696 | 135,696 |
| ВСЕГО | тыс. м2 | 1018,382 | 1018,382 | 1018,382 | 1018,382 | 1018,382 |

Согласно данных таблицы 2.2 в период с 2017 по 2021 г. площадь строительных фондов использующих в качестве источников тепловой энергии котельные МУП «ШПТиВ» ГУП «Чувашгаз» не изменилась. При этом по данным администрации г. Шумерля в течение 2017 – 2021 г. величина площади строительного фонда не менялась.

По состоянию на 2021 (базовый) год в г. Шумерля действовали две теплоснабжающие организации: ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ». В 2021 г. на балансе ГУП «Чувашгаз» было 6 блочно – модульных котельных, МУП «ШПТиВ» - 9 блочно – модульных котельных. Каждая котельная имеет свою распределительную тепловую сеть. Тепловые сети котельных, по состоянию на 2021 г., технологически не связаны между собой, поэтому технологической возможности использования нескольких тепловых источников для одной и тое же сети в 2021 г. в г. Шумерля не было.

В таблице 2.3 приведены сведения о тепловой нагрузке потребителей г. Шумерля за 2017÷2021 гг. В таблице 2.4 даны сведения о потреблении тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в г. Шумерля в 2017÷2021 гг. Изменение потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения г. Шумерля за 2017÷2021 гг. в зоне действия теплоснабжающих организаций представлены на рисунке 2.1.

Данные за 2017 – 2019 г. по МУП «ШПТиВ» взяты из Схемы теплоснабжения г. Шумерля, утвержденной в 2020 г. Как следует из представленных данных в 2020 г. произошел рост потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям котельных ГУП «Чувашгаз». Причина роста потребления связана с реконструкцией котельных ГУП «Чувуашгаз» и с увеличением нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к этим котельным.

Таблица 2.3. Тепловая нагрузка в г. Шумерля за 2017÷2021 гг.

| Наименование ЕТО | год | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |
| ГУП «Чувашгаз» | 2017 | 21,994 | 10,106 | 32,100 |
|  | 2018 | 39,672 | 19,336 | 59,008 |
|  | 2019 | 43,868 | 16,082 | 59,950 |
|  | 2020 | 43,868 | 16,082 | 59,950 |
|  | 2021 | 43,868 | 16,082 | 59,950 |
| МУП «ШПТиВ» | 2017 | н/д | н/д | н/д |
|  | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  | 2019 | 22,360 | 3,425 | 25,785 |
|  | 2020 | 22,360 | 3,425 | 25,785 |
|  | 2021 | 22,480 | 3,425 | 20,905 |

Таблица 2.4. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в г. Шумерля за 2017÷2021 гг.

| Наименование ЕТО | год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | население |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление |
| ГУП «Чувашгаз» | 2017 | 14,778 | 6,330 | 21,108 |
|  | 2018 | 19,063 | 19,336 | 38,399 |
|  | 2019 | 38,669 | 16,082 | 54,751 |
|  | 2020 | 52,830 | 16,082 | 68,912 |
|  | 2021 | 52,830 | 16,082 | 68,912 |
| МУП «ШПТиВ» | 2017 | н/д | н/д | н/д |
|  | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  | 2019 | 14,096 | 0,950 | 15,046 |
|  | 2020 | 33,853 | 4,153 | 38,006 |
|  | 2021 | 38,740 | 4,459 | 43,199 |

Рисунок 2.1. Потребление тепловой энергии потребителями г. Шумерля в 2017-2021 гг., тыс. Гкал.

## 2.2. Прогноз прироста площади строительных фондов г. Шумерля на период 2021 – 2032 гг.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения г. Шумерля данные по прогнозу прироста площади строительных фондов г. Шумерля на период 2021 – 2032 гг. не предоставлены. В 2018 – 2021 г. ввод новых площадей и вывод из эксплуатации строительных фондов г. Шумерля не производился. В таблице 2.5 приведены сведения о приросте площадей строительных фондов г. Шумерля в 2017 – 2032 г. Как следует из представленных прогнозных данных, в 2017 – 2032 г. изменения площади строительных фондов в г. Шумерля не произойдет.

## 2.3. Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Расчет прогноза перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение осуществляется согласно действующих нормативных документов, согласно которых тепловые нагрузки зданий определяются на основе теплового баланса здания. Климатические условия г. Шумерля, принятые при расчете удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжения представлены в таблице 2.6 (СП 131.13330.2020 Строительная климатология). В качестве базовой нормативной нагрузки на отопление и вентиляцию зданий принимается нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, приведенная СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Таблица 2.5. Прогноз прироста площади строительных фондов г. Шумерля на период 2021 – 2032 гг., тыс. м2.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилой фонд | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 | 1018,38 |
| ул. Сурская | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 | 51,864 |
| ул. Ленина | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 | 121,235 |
| ул. Коммунальная | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 | 109,857 |
| ул. К. Маркса | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 | 95,699 |
| ул.Чайковского | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 | 146,946 |
| пер. Школьный | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 | 92,094 |
| Котельная № 2 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 | 35,063 |
| Котельная № 3 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 |
| Котельная № 6 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 | 52,144 |
| Котельная № 7 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 | 59,704 |
| Котельная № 8 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 | 79,998 |
| Котельная № 10 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 | 18,815 |
| Котельная № 11 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
| Котельная № 13 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 | 94,079 |
| Котельная № 14 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 | 35,508 |

Согласно п. 15 Постановления Правительства РФ от 24.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями 09.12.2013 г., 26.03.2014 г.) после установления базового уровня энергетической эффективности зданий, должно быть предусмотрено уменьшение показателей годовой удельной величины расхода энергетических ресурсов в здании, не реже 1 раза в 5 лет:

- с 1 января 2018 г. (на период с 2018 по 2022 гг.) – не менее чем на 20% от базового уровня;

- с 1 января 2023 г. – не менее чем на 40% от базового уровня;

- с 1 января 2028 г. – не менее чем на 50% от базового уровня.

Значения нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий приведены в таблице 2.7.

Расчет удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию рассчитывается по формуле (1), Гкал/м2 в год:

Qотгод = 0,024 * D * h*qотр * Кпот/1163	(1)

В формуле (1) h – это высота одного этажа здания, принимается равной 3 м. Потери тепловой энергии в окружающую среду при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям учитываются с помощью коэффициента пересчета Кпот, полученного по результатам тепловых испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей, приведенного в главе 1 обосновывающих материалов.

Расчет удельной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию осуществляется по формуле (2), ккал/(ч м2):

qрасч = Qотгод * (tint - text)*1000000/(24* z * (tint - tht))	(2)

Расчет удельного потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение ведется на основе нормативных данных по водопотребление горячей воды, приведенных в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма потребления горячей воды в жилых многоквартирных домах с ваннами оборудованными душами составляет 105 л на 1 человека, в зданиях выше 12 этажей – 115 л на одного человека и в административных зданиях 5 л на 1 человека. Норма предоставления площади жилого помещения в собственность, или по договору социального найма на каждого члена семьи в размере 18 кв. метров общей площади. Таким образом, удельное потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение в зимний период определяется по формуле (3), в летний, по формуле 4, Гкал/м2/год:

QГВС зим = НГВС* с* z (tГВС - tхвз) *Кпот/(1000000*18)	(3)

QГВС лет = НГВС* с* (365 – z)*(tГВС - tхвл) *Кпот/(1000000*18)	(4)

Суммарное потребление тепловой энергии на ГВС оценивается формулой (5):

QГВС = QГВС зим + QГВС лет	(5)

В формуле (3) и (4) НГВС – нормативное потребление горячей воды; с – теплоемкость воды, принимается равной 1 ккал/кг 0С; tГВС – температура горячей воды, для открытых систем ГВС принимается равным 65 0С; tхвз иtхвл – температура холодной воды в зимний и летний период, принимается равной 5 и 15 0С, соответственно. При расчете среднего потребления тепловой энергии на ГВС в формулы 3, 4 в знаменатель добавляется кГВС – коэффициент неравномерности ГВС, учитывающий отклонение нормативного потребления горячей воды от фактического, принимается равным 3,89. Удельная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле (5), ккал/(ч м2):

qГВС = QГВС / (365*24)	(6)

Результат расчета удельного потребления тепловой энергии и удельной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий в границах города Шумерля в период с 2022 г. по 2032 г. представлены в таблицах 2.8 – 2.10.

Таблица 2.6. Климатические условия г. Шумерля.

| Наименование параметра | Обозначение | Ед. изм-я | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура внутреннего воздуха | tint | 0С | 18 |
| Расчетная температура наружного воздуха | text | 0С | -32 |
| Продолжительность отопительного периода | z | Сут. | 207 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | 0С | -4,4 |
| Градусо-сутки отопительного периода | D | 0С сут. | 4637 |

Таблица 2.7. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданийqотр, Вт/м3 0С.

| Тип здания | Этажность здания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | ≥12 |
| До 2018 г. (базовая характеристика) |
| Жилые многоквартирные дома | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| Общественные здания | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| Административного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |
| С 2018 г. оп 2022 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 0,364 | 0,331 | 0,298 | 0,287 | 0,269 | 0,255 | 0,241 | 0,232 |
| Общественные здания | 0,390 | 0,352 | 0,334 | 0,297 | 0,287 | 0,274 | 0,259 | 0,249 |
| Административного назначения | 0,334 | 0,315 | 0,306 | 0,250 | 0,222 | 0,204 | 0,186 | 0,186 |
| С 2023 г. оп 2027 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 0,273 | 0,248 | 0,223 | 0,215 | 0,202 | 0,191 | 0,181 | 0,174 |
| Общественные здания | 0,292 | 0,264 | 0,250 | 0,223 | 0,215 | 0,205 | 0,194 | 0,187 |
| Административного назначения | 0,250 | 0,236 | 0,229 | 0,188 | 0,167 | 0,153 | 0,139 | 0,139 |
| С 2028 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 0,228 | 0,207 | 0,186 | 0,180 | 0,168 | 0,160 | 0,151 | 0,145 |
| Общественные здания | 0,244 | 0,220 | 0,209 | 0,186 | 0,180 | 0,171 | 0,162 | 0,156 |
| Административного назначения | 0,209 | 0,197 | 0,191 | 0,157 | 0,139 | 0,128 | 0,116 | 0,116 |

Таблица 2.8. Перспективное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию в г. Шумерля в период 2022 – 2032, Гкал/м2/год.

| Тип здания | Этажность здания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | ≥12 |
| До 2018 г. (базовая характеристика) |
| Жилые многоквартирные дома | 0,152 | 0,138 | 0,124 | 0,120 | 0,112 | 0,106 | 0,100 | 0,097 |
| Общественные здания | 0,162 | 0,147 | 0,139 | 0,124 | 0,120 | 0,114 | 0,108 | 0,104 |
| Административного назначения | 0,139 | 0,131 | 0,127 | 0,104 | 0,093 | 0,085 | 0,077 | 0,077 |
| С 2018 г. оп 2022 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 0,121 | 0,110 | 0,099 | 0,096 | 0,090 | 0,085 | 0,080 | 0,077 |
| Общественные здания | 0,130 | 0,117 | 0,111 | 0,099 | 0,096 | 0,091 | 0,086 | 0,083 |
| Административного назначения | 0,111 | 0,105 | 0,102 | 0,083 | 0,074 | 0,068 | 0,062 | 0,062 |
| С 2023 г. оп 2027 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 0,091 | 0,083 | 0,074 | 0,072 | 0,067 | 0,064 | 0,060 | 0,058 |
| Общественные здания | 0,097 | 0,088 | 0,083 | 0,074 | 0,072 | 0,068 | 0,065 | 0,062 |
| Административного назначения | 0,083 | 0,079 | 0,076 | 0,063 | 0,056 | 0,051 | 0,046 | 0,046 |
| С 2028 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 0,076 | 0,069 | 0,062 | 0,060 | 0,056 | 0,053 | 0,050 | 0,048 |
| Общественные здания | 0,081 | 0,073 | 0,070 | 0,062 | 0,060 | 0,057 | 0,054 | 0,052 |
| Административного назначения | 0,070 | 0,066 | 0,064 | 0,052 | 0,046 | 0,043 | 0,039 | 0,039 |

Таблица 2.9. Перспективный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в г. Шумерля в период 2022 – 2032, ккал/ч м2.

| Тип здания | Этажность здания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | ≥12 |
| До 2018 г. (базовая характеристика) |
| Жилые многоквартирные дома | 68,11 | 61,97 | 55,68 | 53,74 | 50,29 | 47,75 | 45,06 | 43,41 |
| Общественные здания | 72,90 | 65,86 | 62,42 | 55,53 | 53,74 | 51,19 | 48,50 | 46,55 |
| Административного назначения | 62,42 | 58,98 | 57,18 | 46,85 | 41,61 | 38,17 | 34,73 | 34,73 |
| С 2018 г. оп 2022 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 54,49 | 49,55 | 44,61 | 42,96 | 40,27 | 38,17 | 36,07 | 34,73 |
| Общественные здания | 58,38 | 52,69 | 49,99 | 44,46 | 42,96 | 41,01 | 38,77 | 37,27 |
| Административного назначения | 49,99 | 47,15 | 45,80 | 37,42 | 33,23 | 30,54 | 27,84 | 27,84 |
| С 2023 г. оп 2027 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 40,86 | 37,12 | 33,38 | 32,18 | 30,24 | 28,59 | 27,09 | 26,05 |
| Общественные здания | 43,71 | 39,52 | 37,42 | 33,38 | 32,18 | 30,69 | 29,04 | 27,99 |
| Административного назначения | 37,42 | 35,33 | 34,28 | 28,14 | 25,00 | 22,90 | 20,81 | 20,81 |
| С 2028 г. |
| Жилые многоквартирные дома | 34,13 | 30,98 | 27,84 | 26,94 | 25,15 | 23,95 | 22,60 | 21,70 |
| Общественные здания | 36,52 | 32,93 | 31,28 | 27,84 | 26,94 | 25,60 | 24,25 | 23,35 |
| Административного назначения | 31,28 | 29,49 | 28,59 | 23,50 | 20,81 | 19,16 | 17,36 | 17,36 |

Таблица 2.10. Перспективное потребление и расход тепловой энергии на ГВС в г. Шумерля в период 2022 – 2032.

| Тип здания | Потребление ТЭ, Гкал/м2/год | Расход ТЭ, ккал/ч м2 |
| --- | --- | --- |
| Жилые многоквартирные дома 1 – 11 эт. | 0,1128 | 12,88 |
| Жилые многоквартирные дома более 12 эт. | 0,1236 | 14,1 |
| Административные здания | 0,0054 | 0,613 |

## 2.4. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зоне действия источников тепловой энергии

Расчёт прогноза прироста тепловой нагрузки, объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии показан в таблице 2.11 – 2.19. В таблицах 2.20 – 2.28 показан прогноз потребления тепловой энергии строительными фондами г. Шумерля по зонам действия источников тепловой энергии. Прогноз прироста строительных фондов г. Шумерля в 2022 – 2032 г. так же предоставлен не был. Таким образом, в таблицах 2.11 – 2.28 показана тепловая нагрузка и потребление тепловой энергии потребителями в 2017 – 2021 г. на основе фактических показателей. А данные за 2022 – 2032 г. получены на основе данных по распределению площади строительных фондов г. Шумерля по зонам источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ» и перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, представленных в предыдущей главе.

## 2.5. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя отдельно по каждому виду теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В г. Шумерля зона действия индивидуального теплоснабжения представлена малоэтажной частной застройкой. В качестве источников индивидуального теплоснабжения используются индивидуальные газовые котлы и печи, работающие на твердом топливе. Данные по площади малоэтажной индивидуальной застройке в г. Шумерля, а так же по прогнозу ее прироста в ходе актуализации схемы теплоснабжения предоставлены не были. Таким образом, прогноз объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не рассматривается.

Расширение зон теплоснабжения существующих котельных ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ» схемой теплоснабжения г. Шумерля не предусмотрено. Строительство новых источников тепловой энергии схемой теплоснабжения г. Шумерля так же не предусмотрено.

## 2.6. Сведения об изменении суммарной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями г. Шумерля в период актуализации схемы теплоснабжения

Изменение тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии г. Шумерля, показано в таблице 2.29. В таблице 2.30 показано изменение суммарного потребления тепловой энергии в 2016-2027 гг. в г. Шумерля. Данных по прогнозу прироста строительных фондов, а так же данные по делению г. Шумерля на кадастровые кварталы в ходе актуализации схемы теплоснабжения предоставлены не были. Прогноз тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями г. Шумерля в 2022 – 2032 г. составлен на основе перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и площади строительных фондов.

Фактические данные по тепловой нагрузке и потреблению потребителями ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ» в 2017 – 2021 г. предоставленным в ходе актуализаций схемы. Перспективное потребление потребителями ГУП «Чувашгаз» и МУП «ШПТиВ» получено расчетным путем на основе данных по отапливаемой площади и перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Таблица 2.11. Прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию потребителями ГУП «Чувашгаз, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 20,553 | 1,323 | 0 | 0 | -9,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | 0 | 20,553 | 21,876 | 21,876 | 21,876 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 |
| Многоэтажный жилой фонд | 21,994 | 42,547 | 43,87 | 43,87 | 43,87 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 21,994 | 42,547 | 43,87 | 43,87 | 43,87 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 21,994 | 42,547 | 43,87 | 43,87 | 43,87 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 | 34,604 |
| ул. Сурская | - | 5,207 | 5,207 | 5,207 | 5,207 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| ул. Ленина | - | 8,649 | 8,649 | 8,649 | 8,649 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 |
| ул. Коммунальная | - | 6,697 | 6,697 | 6,697 | 6,697 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 |
| ул. К. Маркса | 21,994 | 21,994 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 |
| ул.Чайковского | - | - | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
| пер. Школьный | - | - | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 |

Таблица 2.12. Прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию потребителями МУП «ШПТиВ», Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0 | 0 | 0,111 | -0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | - | 0 | 0 | 0,111 | -0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилой фонд | - | - | 22,364 | 22,364 | 22,475 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | - | - | 22,364 | 22,364 | 22,475 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | - | - | 22,364 | 22,364 | 22,475 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Котельная № 2 | - | - | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 |
| Котельная № 3 | - | - | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Котельная № 6 | - | - | 2,995 | 2,995 | 2,995 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 |
| Котельная № 7 | - | - | 3,840 | 3,840 | 3,951 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| Котельная № 8 | - | - | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| Котельная № 13 | - | - | 5,134 | 5,134 | 5,134 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |

Таблица 2.13. Прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию потребителями г. Шумерля, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | - | 0 | 0,111 | -12,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | - | - | 0 | 0,111 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 | -12,65 |
| Многоэтажный жилой фонд | 21,994 | 42,547 | 66,234 | 66,234 | 66,345 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 21,994 | 42,547 | 66,234 | 66,234 | 66,345 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 21,994 | 42,547 | 66,234 | 66,234 | 66,345 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 | 53,584 |
| ул. Сурская | - | 5,207 | 5,207 | 5,207 | 5,207 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| ул. Ленина | - | 8,649 | 8,649 | 8,649 | 8,649 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 |
| ул. Коммунальная | - | 6,697 | 6,697 | 6,697 | 6,697 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 |
| ул. К. Маркса | 21,994 | 21,994 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 |
| ул.Чайковского | - | - | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
| пер. Школьный | - | - | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 |
| Котельная № 2 | - | - | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 |
| Котельная № 3 | - | - | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Котельная № 6 | - | - | 2,995 | 2,995 | 2,995 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 |
| Котельная № 7 | - | - | 3,840 | 3,840 | 3,951 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| Котельная № 8 | - | - | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| Котельная № 13 | - | - | 5,134 | 5,134 | 5,134 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |

Таблица 2.14. Прогноз прироста тепловой нагрузки на горячее водоснабжение потребителями ГУП «Чувашгаз, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | 9,226 | -3,256 | -5,114 | 5,114 | -8,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 9,226 | 5,970 | 0,856 | 5,970 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 | -2,933 |
| Многоэтажный жилой фонд | 10,106 | 19,332 | 16,076 | 10,962 | 16,076 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 10,106 | 19,332 | 16,076 | 10,962 | 16,076 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 10,106 | 19,332 | 16,076 | 10,962 | 16,076 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 |
| ул. Сурская | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| ул. Ленина | 0 | 5,114 | 5,114 | 5, 114 | 5,114 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| ул. Коммунальная | 0 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| ул. К. Маркса | 10,106 | 10,106 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |
| ул.Чайковского | 0 | 0 | 2,884 | 2,884 | 2,884 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| пер. Школьный | 0 | 0 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 |

Таблица 2.15. Прогноз прироста тепловой нагрузки на горячее водоснабжение потребителями МУП «ШПТиВ», Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0 | 0 | 0 | -0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | - | 0 | 0 | 0 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 |
| Многоэтажный жилой фонд | - | - | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | - | - | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | - | - | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 |
| Котельная № 2 | - | - | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Котельная № 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 | - | - | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Котельная № 7 | - | - | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| Котельная № 8 | - | - | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| Котельная № 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 13 | - | - | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| Котельная № 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.16. Прогноз прироста тепловой нагрузки на горячее водоснабжение потребителями г. Шумерля, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0,146 | -5,114 | 5,114 | -9,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | - | 0,146 | -4,968 | 0,146 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 | -8,878 |
| Многоэтажный жилой фонд | 10,106 | 19,332 | 19,478 | 14,364 | 19,478 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 10,106 | 19,332 | 19,478 | 14,364 | 19,478 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 10,106 | 19,332 | 19,478 | 14,364 | 19,478 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 |
| ул. Сурская | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| ул. Ленина | - | 5,114 | 5,114 | 5, 114 | 5,114 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| ул. Коммунальная | - | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| ул. К. Маркса | 10,106 | 10,106 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |
| ул.Чайковского | - | - | 2,884 | 2,884 | 2,884 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| пер. Школьный | - | - | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 |
| Котельная № 2 | - | - | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Котельная № 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 | - | - | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Котельная № 7 | - | - | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| Котельная № 8 | - | - | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| Котельная № 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 13 | - | - | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| Котельная № 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.17. Прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителями ГУП «Чувашгаз», Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | 29,779 | -1,933 | 0 | 0 | -18,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 29,779 | 27,846 | 27,846 | 27,846 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 | 9,677 |
| Многоэтажный жилой фонд | 32,1 | 61,879 | 59,946 | 59,946 | 59,946 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 32,1 | 61,879 | 59,946 | 59,946 | 59,946 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 32,1 | 61,879 | 59,946 | 59,946 | 59,946 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 |
| ул. Сурская | - | 6,017 | 6,017 | 6,017 | 6,017 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 |
| ул. Ленина | - | 13,763 | 13,763 | 13,763 | 13,763 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 |
| ул. Коммунальная | - | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 |
| ул. К. Маркса | 32,1 | 32,1 | 9,539 | 9,539 | 9,539 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 |
| ул.Чайковского | - | - | 12,119 | 12,119 | 12,119 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 |
| пер. Школьный | - | - | 8,509 | 8,509 | 8,509 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 |

Таблица 2.18. Прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителями МУП «ШПТиВ», Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0 | 0 | 0,111 | -0,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | - | 0 | 0 | 0,111 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 | -0,575 |
| Многоэтажный жилой фонд | - | - | 25,766 | 25,766 | 25,877 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | - | - | 25,766 | 25,766 | 25,877 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | - | - | 25,766 | 25,766 | 25,877 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 |
| Котельная № 2 | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
| Котельная № 3 | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Котельная № 6 | - | - | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 |
| Котельная № 7 | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,511 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 |
| Котельная № 8 | - | - | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| Котельная № 13 | - | - | 6,312 | 6,312 | 6,312 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |

Таблица 2.19. Прогноз прироста тепловой нагрузки отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителями г. Шумерля, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | 29,779 | 23,833 | 0 | 0,111 | -18,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 29,779 | 53,612 | 53,612 | 53,723 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 | 34,868 |
| Многоэтажный жилой фонд | 32,1 | 61,879 | 85,712 | 85,712 | 85,823 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 32,1 | 61,879 | 85,712 | 85,712 | 85,823 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 32,1 | 61,879 | 85,712 | 85,712 | 85,823 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 |
| ул. Сурская | - | 6,017 | 6,017 | 6,017 | 6,017 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 |
| ул. Ленина | - | 13,763 | 13,763 | 13,763 | 13,763 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 |
| ул. Коммунальная | - | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 | 7,524 |
| ул. К. Маркса | 32,1 | 32,1 | 9,539 | 9,539 | 9,539 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 | 6,524 |
| ул.Чайковского | - | - | 12,119 | 12,119 | 12,119 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 9,931 |
| пер. Школьный | - | - | 8,509 | 8,509 | 8,509 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 |
| Котельная № 2 | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
| Котельная № 3 | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Котельная № 6 | - | - | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 |
| Котельная № 7 | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,511 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 |
| Котельная № 8 | - | - | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| Котельная № 13 | - | - | 6,312 | 6,312 | 6,312 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |

Таблица 2.20. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию потребителями ГУП «Чувашгаз», тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | 4,29 | 19,6 | 14,15 | 0 | 24,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 4,29 | 23,89 | 38,04 | 38,04 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 |
| Многоэтажный жилой фонд | 14,78 | 19,07 | 38,67 | 52,82 | 52,82 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 14,78 | 19,07 | 38,67 | 52,82 | 52,82 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 14,78 | 19,07 | 38,67 | 52,82 | 52,82 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 |
| ул. Сурская | - | 2,17 | 5,62 | 5,67 | 5,67 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| ул. Ленина | - | 1,90 | 8,62 | 8,68 | 8,68 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
| ул. Коммунальная | - | 0,63 | 5,45 | 5,82 | 5,82 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| ул. К. Маркса | 14,78 | 14,37 | 12,39 | 14,00 | 14,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| ул.Чайковского | - | - | 3,06 | 9,01 | 9,01 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 |
| пер. Школьный | - | - | 3,53 | 9,64 | 9,64 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |

Таблица 2.21. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию потребителями МУП «ШПТиВ», тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | - | 19,76 | 4,89 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,76 |
| Накопительным итогом | - | - | 19,76 | 24,65 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 19,76 |
| Многоэтажный жилой фонд | - | - | 14,09 | 33,85 | 38,74 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | - | - | 14,09 | 33,85 | 38,74 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | - | - | 14,09 | 33,85 | 38,74 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 | 50,19 |
| Котельная № 2 | - | - | 1,12 | 2,73 | 3,66 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Котельная № 3 | - | - | 0,82 | 2,10 | 2,27 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Котельная № 6 | - | - | 1,90 | 4,13 | 4,88 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Котельная № 7 | - | - | 2,29 | 5,14 | 6,34 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| Котельная № 8 | - | - | 2,51 | 6,22 | 7,17 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,06 | 2,46 | 2,39 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,32 | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Котельная № 13 | - | - | 3,01 | 6,87 | 7,60 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,06 | 3,41 | 3,63 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |

Таблица 2.22. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию потребителями г. Шумерля, тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | 4,29 | 33,69 | 33,91 | 4,89 | 35,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 4,29 | 37,98 | 71,89 | 76,78 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 |
| Многоэтажный жилой фонд | 14,78 | 19,07 | 52,76 | 86,67 | 91,56 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 14,78 | 19,07 | 52,76 | 86,67 | 91,56 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 14,78 | 19,07 | 52,76 | 86,67 | 91,56 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 |
| ул. Сурская | - | 2,17 | 5,62 | 5,67 | 5,67 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| ул. Ленина | - | 1,90 | 8,62 | 8,68 | 8,68 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
| ул. Коммунальная | - | 0,63 | 5,45 | 5,82 | 5,82 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| ул. К. Маркса | 14,78 | 14,37 | 12,39 | 14,00 | 14,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| ул.Чайковского | - | - | 3,06 | 9,01 | 9,01 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 |
| пер. Школьный | - | - | 3,53 | 9,64 | 9,64 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
| Котельная № 2 | - | - | 1,12 | 2,73 | 3,66 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Котельная № 3 | - | - | 0,82 | 2,10 | 2,27 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Котельная № 6 | - | - | 1,90 | 4,13 | 4,88 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Котельная № 7 | - | - | 2,29 | 5,14 | 6,34 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| Котельная № 8 | - | - | 2,51 | 6,22 | 7,17 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,06 | 2,46 | 2,39 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,32 | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Котельная № 13 | - | - | 3,01 | 6,87 | 7,60 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,06 | 3,41 | 3,63 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |

Таблица 2.23. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителями ГУП «Чувашгаз», тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | 2,01 | 9,03 | 3,47 | 0 | 41,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 2,01 | 11,04 | 14,51 | 14,51 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Многоэтажный жилой фонд | 6,33 | 8,34 | 17,37 | 20,84 | 20,84 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 6,33 | 8,34 | 17,37 | 20,84 | 20,84 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 6,33 | 8,34 | 17,37 | 20,84 | 20,84 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 | 62,83 |
| ул. Сурская | 0 | 0,40 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| ул. Ленина | 0 | 1,40 | 6,37 | 6,42 | 6,42 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| ул. Коммунальная | 0 | 0,39 | 3,38 | 3,61 | 3,61 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| ул. К. Маркса | 6,33 | 6,15 | 5,31 | 6,00 | 6,00 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| ул.Чайковского | 0 | 0 | 0,95 | 2,80 | 2,80 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| пер. Школьный | 0 | 0 | 0,37 | 1,01 | 1,01 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |

Таблица 2.24. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителями МУП «ШПТиВ», тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | - |  | 3,2 | 0,32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | - |  | 3,2 | 3,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | 36,52 |
| Многоэтажный жилой фонд | - | - | 0,95 | 4,15 | 4,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | - | - | 0,95 | 4,15 | 4,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | - | - | 0,95 | 4,15 | 4,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| Котельная № 2 | - | - | 0,16 | 0,62 | 0,66 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Котельная № 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Котельная № 6 | - | - | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Котельная № 7 | - | - | 0,17 | 0,67 | 0,84 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Котельная № 8 | - | - | 0,33 | 1,46 | 1,50 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| Котельная № 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Котельная № 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная № 13 | - | - | 0,25 | 1,24 | 1,33 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| Котельная № 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |

Таблица 2.25. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителями г. Шумерля, тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | 2,01 | 9,98 | 6,67 | 0,32 | 74,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 2,01 | 11,99 | 18,66 | 18,98 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 |
| Многоэтажный жилой фонд | 6,33 | 8,34 | 18,32 | 24,99 | 25,31 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 6,33 | 8,34 | 18,32 | 24,99 | 25,31 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 6,33 | 8,34 | 18,32 | 24,99 | 25,31 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| ул. Сурская | 0 | 0,40 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| ул. Ленина | 0 | 1,40 | 6,37 | 6,42 | 6,42 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| ул. Коммунальная | 0 | 0,39 | 3,38 | 3,61 | 3,61 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| ул. К. Маркса | 6,33 | 6,15 | 5,31 | 6,00 | 6,00 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| ул.Чайковского | 0 | 0 | 0,95 | 2,80 | 2,80 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| пер. Школьный | 0 | 0 | 0,37 | 1,01 | 1,01 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Котельная № 2 | - | - | 0,16 | 0,62 | 0,66 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Котельная № 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Котельная № 6 | - | - | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Котельная № 7 | - | - | 0,17 | 0,67 | 0,84 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Котельная № 8 | - | - | 0,33 | 1,46 | 1,50 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| Котельная № 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Котельная № 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная № 13 | - | - | 0,25 | 1,24 | 1,33 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| Котельная № 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |

Таблица 2.26. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителями ГУП «Чувашгаз», тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | 6,3 | 28,63 | 17,62 | 0 | 66,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 6,3 | 34,93 | 52,55 | 52,55 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 |
| Многоэтажный жилой фонд | 21,11 | 27,41 | 56,04 | 73,66 | 73,66 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 21,11 | 27,41 | 56,04 | 73,66 | 73,66 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 21,11 | 27,41 | 56,04 | 73,66 | 73,66 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 |
| ул. Сурская | 0 | 2,57 | 6,61 | 6,67 | 6,67 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| ул. Ленина | 0 | 3,3 | 14,99 | 15,1 | 15,1 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 |
| ул. Коммунальная | 0 | 1,02 | 8,83 | 9,43 | 9,43 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 |
| ул. К. Маркса | 21,11 | 20,52 | 17,7 | 20 | 20 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
| ул.Чайковского | 0 | 0 | 4,01 | 11,81 | 11,81 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 |
| пер. Школьный | 0 | 0 | 3,9 | 10,65 | 10,65 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 |

Таблица 2.27. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителями МУП «ШПТиВ», тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | - | - | 22,96 | 5,21 | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | - | - | 22,96 | 28,17 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 |
| Многоэтажный жилой фонд | - | - | 15,04 | 38 | 43,21 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | - | - | 15,04 | 38 | 43,21 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | - | - | 15,04 | 38 | 43,21 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 |
| Котельная № 2 | - | - | 1,28 | 3,35 | 4,32 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| Котельная № 3 | - | - | 0,82 | 2,1 | 2,27 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Котельная № 6 | - | - | 1,94 | 4,29 | 5,02 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
| Котельная № 7 | - | - | 2,46 | 5,81 | 7,18 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| Котельная № 8 | - | - | 2,84 | 7,68 | 8,67 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,06 | 2,46 | 2,39 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,32 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Котельная № 13 | - | - | 3,26 | 8,11 | 8,93 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,06 | 3,41 | 3,63 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |

Таблица 2.28. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителями г. Шумерля, тыс.Гкал.

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления, в том числе: | - | 6,3 | 43,67 | 40,58 | 5,21 | 110,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопительным итогом | - | 6,3 | 49,97 | 90,55 | 95,76 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 | 206,43 |
| Многоэтажный жилой фонд | 21,11 | 27,41 | 71,08 | 111,66 | 116,87 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 |
| Средне – и малоэтажная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе: | 21,11 | 27,41 | 71,08 | 111,66 | 116,87 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по зонам действия котельных: | 21,11 | 27,41 | 71,08 | 111,66 | 116,87 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 |
| ул. Сурская | - | 2,57 | 6,61 | 6,67 | 6,67 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| ул. Ленина | - | 3,3 | 14,99 | 15,1 | 15,1 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 |
| ул. Коммунальная | - | 1,02 | 8,83 | 9,43 | 9,43 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 |
| ул. К. Маркса | 21,11 | 20,52 | 17,7 | 20 | 20 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
| ул.Чайковского | - | - | 4,01 | 11,81 | 11,81 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 |
| пер. Школьный | - | - | 3,9 | 10,65 | 10,65 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 |
| Котельная № 2 | - | - | 1,28 | 3,35 | 4,32 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| Котельная № 3 | - | - | 0,82 | 2,1 | 2,27 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Котельная № 6 | - | - | 1,94 | 4,29 | 5,02 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
| Котельная № 7 | - | - | 2,46 | 5,81 | 7,18 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| Котельная № 8 | - | - | 2,84 | 7,68 | 8,67 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| Котельная № 10 | - | - | 1,06 | 2,46 | 2,39 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Котельная № 11 | - | - | 0,32 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Котельная № 13 | - | - | 3,26 | 8,11 | 8,93 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
| Котельная № 14 | - | - | 1,06 | 3,41 | 3,63 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |

Таблица 2.29. Прогноз суммарной тепловой нагрузки г. Шумерля в 2017-2032 гг., Гкал/ч.

| Наименование источника | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» | 32,1 | 61,879 | 59,946 | 59,946 | 59,946 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 | 41,777 |
| МУП «ШПТиВ» | 0 | 0 | 25,766 | 25,766 | 25,877 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 | 25,191 |
| Всего | 32,1 | 61,879 | 85,712 | 85,712 | 85,823 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 | 66,968 |

Таблица 2.30. Суммарный прогноз потребления тепловой энергии г. Шумерля в 2017-2032 гг., тыс. Гкал.

| Наименование источника | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» | 21,11 | 27,41 | 56,04 | 73,66 | 73,66 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 | 139,88 |
| МУП «ШПТиВ» | 0 | 0 | 15,04 | 38 | 43,21 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 |
| Всего | 21,11 | 27,41 | 71,08 | 111,66 | 116,87 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 | 227,54 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…».

4. Новости теплоснабжения № 9 2010 год, Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», (стр. 44÷49).

5. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2).

9. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Минрегион России, 2012 г.

10. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

11. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».

13. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

14. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

15. Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).