О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2012 г. № 62

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2012 г. № 62 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2013 г. № 136, от 28 октября 2015 г. № 385), следующие изменения:

абзац пятый пункта 5 раздела I после слов «нагрузка на ось» дополнить словами «или группу осей (тележку)»;

в пункте 10 раздела III:

в абзаце втором слова «общего пользования» исключить;

абзац пятый после слов «нагрузка на ось» дополнить словами «или группу осей (тележку)»;

в разделе IV:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Временные ограничения движения вводятся в весенний период в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением (в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги с учетом результатов оценки технического состояния автомобильной дороги при значениях коэффициента прочности дорожной одежды менее единицы), а также в летний период для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C.»;

пункт 15 признать утратившим силу;

абзацы третий и четвертый пункта 16 изложить в следующей редакции:

«в летний период – путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого более чем на два процента превышает допустимые нагрузки на ось, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 «О правилах перевозок грузов автомобильным транспортом», записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут».

Предельно допустимая для проезда в весенний период по автомобильным дорогам нагрузка на ось или группу осей (тележку) транспортного средства устанавливается в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги с учетом результатов оценки технического состояния автомобильной дороги.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В период введения временного ограничения движения (весенний период) движение по автомобильным дорогам транспортного средства с грузом или без груза, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого более чем на два процента превышает допустимые нагрузки на ось, установленные распорядительным актом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, регламентирующими движение тяжеловесных транспортных средств.»;

в первом предложении пункта 19 слово «апреля» заменить словом «марта»;

в пункте 21 слова «нагрузка на ось которых превышает установленные на территории Российской Федерации значения» заменить словами «нагрузка на ось или группу осей (тележку) которых более чем на два процента превышает допустимые нагрузки на ось, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 «О правилах перевозок грузов автомобильным транспортом»;

в разделе V:

в абзаце десятом пункта 23 слово «течение» заменить словами «срок не более»;

в пункте 26:

в абзаце втором слова «общего пользования» исключить;

абзац седьмой после слов «нагрузка на ось» дополнить словами «или группу осей (тележку)»;

в разделе VI:

в пункте 32 слова «, и по согласованию с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике» исключить;

в абзаце четвертом пункта 34 слова «общего пользования» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 							И.Моторин

# Text boxes

271

13.07.2016

271

13.07.2016