| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

13.02.2017  № 392

О внесении изменения в постановление администрации города Чебоксары от 24.01.2013 № 135

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменение в Сборник средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении, размещаемых на территории города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 24.01.2013 № 135, дополнив его разделом 12 «Конструкции индивидуального исполнения, размещаемые на зданиях, строениях, сооружениях или вне их» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за  выполнением  настоящего   постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя аппарата А.Ю. Маклыгина.

Глава администрации города Чебоксары                                    А.О. Ладыков

Приложение

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 13.02.2017 № 392

12. КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,

РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ИЛИ ВНЕ ИХ

12.1. КРЫШНАЯ УСТАНОВКА

Крышная установка - индивидуальная рекламная конструкция, размещаемая на крыше здания в виде отдельно стоящих символов, закрепленных на металлическом каркасе при помощи элементов крепления.

Требования к рекламной конструкции:

- конструкция должна размещаться выше уровня карниза по центру фасада здания, за исключением случаев, если фасад имеет архитектурные особенности;

- крышная установка должна быть: без фона; увязана с фасадом здания; вписана в элементы архитектуры; установлена с соблюдением симметрии, архитектурных осей, без нарушения архитектурно-художественного облика здания, композиционной целостности и согласно архитектурному облику сложившейся застройки г. Чебоксары;

- для крышных рекламных конструкций разрабатывается индивидуальный проект - рабочая проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации;

- элементы крепления крышной установки не должны выступать за периметр данной конструкции по бокам и сверху. Расстояние от крыши (парапета) до нижнего края информационного поля крышной установки не должно превышать 1 м.

Требования к освещению рекламной конструкции:

- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет;

- подсвет осуществляется в закрытых поверхностях информационного поля рекламной конструкции;

- рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного отключения от системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

12.2. МЕДИАФАСАД

Медиафасад - органично встроенный в архитектурный облик здания светодиодный экран произвольной формы, который обеспечивает достаточное светопропускание наружного освещения.

Требования к рекламной конструкции:

- тип информационного поля - электронно-цифровая поверхность;

- цвет сетки, форма корпуса пикселя определяются проектом с учетом особенностей фасада;

- расстояние от наружной стены здания до внешней стороны рекламной конструкции должно быть минимально возможным, для чего устанавливаемый медиафасад должен предполагать техническое обслуживание с внешней стороны;

- медиафасад должен быть: увязан с фасадом здания; вписан в элементы архитектуры; установлен с соблюдением симметрии, архитектурных осей, без нарушения архитектурно-художественного облика здания, композиционной целостности и согласно архитектурному облику сложившейся застройки г. Чебоксары;

- информационная табличка должна быть выполнена в виде светового короба.

Требования к эксплуатации рекламной конструкции:

- технические сети должны располагаться в защитных декоративных коробах нейтральных цветов, приближенных к цвету фасада;

- звуковое сопровождение не допускается;

- используемые технические решения при эксплуатации конструкции не должны создавать дискомфортную акустическую среду для окружающих;

- элементная база должна отвечать современным требованиям и использовать актуальные для сегодняшнего времени технические возможности;

- при размещении медиафасада на остекленных фасадах зданий в помещениях должны быть обеспечены нормируемые значения коэффициента естественного освещения в соответствии с действующими нормативными, подтвержденными расчетами в составе проектной документации;

- яркость медиафасада в дневное/ночное время суток должна соответствовать нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитывать функциональное назначение окружающей застройки. Регулировка яркости должна осуществляться автономно. Негативные последствия избыточной яркости медиафасада должны также корректироваться с использованием технических и иных ограничителей;

- рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного отключения от системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

12.3. ВИДЕОЭКРАН

Видеоэкран - рекламная конструкция, выполненная в виде светодиодного экрана по индивидуальному проекту, состоящая из каркаса конструкции, рамки, элементов крепления и информационного поля.

Требования к рекламной конструкции:

- тип информационного поля - электронно-цифровая поверхность;

- место расположения рекламной конструкции устанавливается в зависимости от размера и архитектурных особенностей здания;

- глубина конструкции не должна превышать 0,5 м;

- видеоэкран должен быть: увязан с фасадом здания; вписан в элементы архитектуры; установлен с соблюдением симметрии, архитектурных осей, без нарушения архитектурно-художественного облика здания, композиционной целостности и согласно архитектурному облику сложившейся застройки г. Чебоксары;

- торцы рамки конструкции необходимо закрыть декоративным обрамлением;

- информационная табличка должна быть выполнена в виде светового короба.

Требования к эксплуатации рекламной конструкции:

- технические сети и элементы крепления необходимо располагать в защитных декоративных коробах нейтральных цветов, приближенных к цвету фасада;

- звуковое сопровождение не допускается;

- используемые технические решения не должны создавать дискомфортную акустическую среду для окружающих;

- элементная база видеоэкрана должна отвечать современным требованиям и использовать актуальные для сегодняшнего времени технические возможности;

- яркость видеоэкрана в дневное/ночное время суток должна соответствовать нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитывать функциональное назначение окружающей застройки. Регулировка яркости должна осуществляться автономно. Негативные последствия избыточной яркости видеоэкрана должны также корректироваться с использованием технических и иных ограничителей;

- рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного отключения      от системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

12.4. Брандмауэрное панно

Брандмауэрное панно - рекламная конструкция с внутренним подсветом, выполненная по индивидуальному проекту, состоящая из каркаса конструкции, рамки, элементов крепления и информационного поля.

Требования к рекламной конструкции:

- тип информационного поля - баннерная или иная мягкая светопропускающая ткань;

- глубина рекламной конструкции не должна превышать 0,3 м;

- цвет рамки конструкции должен сочетаться с цветом фасада здания, на котором устанавливается конструкция (предпочтительны оттенки серого и коричневого цветов):

- брандмауэрное панно должно быть: увязано с фасадом здания, сооружения и ограждения в плоскости несущей поверхности; вписано в элементы архитектуры; установлено с соблюдением симметрии, архитектурных осей, без нарушения архитектурно-художественного облика здания, сооружения и ограждения, композиционной целостности и согласно архитектурному облику сложившейся застройки г. Чебоксары;

- качество изготовления стыков всех элементов конструкции должно быть выполнено на высоком уровне без явно видимых линий соединений, щелей, зазоров;

- рамка конструкции должна закрывать каркас конструкции и конструктивные элементы крепления;

- не допускается просвет между рамкой и информационным полем конструкции;

- размещение информационной таблички осуществляется на рамке при ее ширине более 0,25 м;

- в случае если ширина рамки менее 0,25 м, размещение информационной таблички предполагается под рамкой рекламной конструкции в виде светового короба, ориентированного к проезжей части;

- панно не должно перекрывать участки ограждений с прозрачными и сквозными поверхностями и декоративными элементами;

- допустимые размеры на ограждениях не более 12 кв.м., допустимое превышение рекламной конструкции над несущими элементами ограждения не более 50% высоты ограждения.

Требования к освещению рекламной конструкции:

- не допускается наружное освещение конструкции;

- внутренняя подсветка должна обеспечивать равномерное свечение всей информационной площади конструкции;

- интенсивность подсветки брандмауэра в вечернее/ночное время суток должна соответствовать нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитывать функциональное назначение окружающей застройки. Регулировка интенсивности подсветки должна осуществляться автономно. Негативные последствия избыточной интенсивности подсветки брандмауэра должны также корректироваться с использованием технических и иных ограничителей;

- рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного отключения от системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

12.5. СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕТКА

Строительная сетка - временная рекламная конструкция в виде изображения на сетке, закрывающая непосредственно информационным полем всю площадь фасада строящегося или реконструируемого объекта капитального строительства.

Требования к рекламной конструкции:

- строительная сетка должна быть: увязана с фасадом здания; вписана в элементы архитектуры; установлена с соблюдением симметрии, архитектурных осей, без нарушения архитектурно-художественного облика здания, композиционной целостности и согласно архитектурному облику сложившейся застройки г. Чебоксары.

- строительная сетка может размещаться на объектах строительства, возведенных до уровня кровли;

- строительная сетка может размещаться как на строительных лесах, так и непосредственно на фасаде здания;

- длина крепежного шнура от края строительной сетки до конструкции каркаса должна составлять не более 0,1 м.

Требования к освещению рекламной конструкции:

- рекламная конструкция может иметь внешний подсвет.