Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по описанию в документации о закупке товаров, используемых при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов

Рекомендованная форма

требований заказчика Чувашской Республики к качественным и иным характеристикам товаров,

используемых при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту

объектов капитального строительства, линейных объектов

| № пп | Наименование товара | Качественные и иные характеристики товара | Еди-ница изме-рения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | требуемое значение, установленное заказчиком Чувашской Республики | значение, предлагаемое участником закупки |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень для строительных работ ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» | порода щебня |  |  |  |
|  |  | марка по дробимости щебня |  |  |  |
|  |  | марка щебня по истираемости |  |  |  |
|  |  | группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы |  |  |  |
|  |  | марка щебня по морозостойкости |  |  |  |
| 2. | Песок для дорожных работ ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия» | группа песка |  |  |  |
|  |  | класс песка |  |  |  |
| 3. | Плотные асфальтобетонные горячие смеси ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» | марка асфальтобетонных смесей |  |  |  |
|  |  | дорожно-климатическая зона применения асфальтобетонных смесей |  |  |  |
|  |  | вид смесей и асфальтобетонов в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен |  |  |  |
|  |  | тип смесей и асфальтобетонов в зависимости от крупности зерен |  |  |  |
|  |  | тип асфальтобетона в зависимости от содержания в них щебня |  |  |  |
|  |  | зерновые составы |  |  |  |
| 4. | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» | бетон |  |  |  |
|  |  | класс прочности бетона на сжатие |  |  |  |
|  |  | марка по истираемости |  |  |  |
|  |  | марка по морозостойкости бетона |  |  |  |
|  |  | марка по водонепроницаемости бетона |  |  |  |
| 5. | Камни бортовые ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» | назначение камней |  |  |  |
|  |  | длина |  |  |  |
|  |  | высота |  |  |  |
|  |  | петли |  |  |  |
|  |  | ширина |  |  |  |
|  |  | ширина фаски бортовых камней с фасками |  |  |  |
| 6. | Кабели силовые ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования» | марка кабеля |  |  |  |
|  |  | число жил |  |  |  |
|  |  | номинальное сечение жил |  |  |  |
|  |  | класс токопроводящих жил |  |  |  |
| 7. | Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» | бетонные смеси по типу бетона |  |  |  |
|  |  | марка по водонепроницаемости бетона |  |  |  |
|  |  | класс прочности на сжатие |  |  |  |
|  |  | марка по осадке конуса |  |  |  |
|  |  | марка по морозостойкости |  |  |  |
|  |  | марка по удобоукладываемости |  |  |  |
|  |  | номинальное сечение основных токопроводящих жил |  |  |  |
|  |  | число токопроводящих жил |  |  |  |
|  |  | класс токопроводящей жилы |  |  |  |
| 8. | Арматурная сталь ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия», с 1 января 2019 г. – ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» | номер профиля |  |  |  |
|  |  | класс арматурной стали |  |  |  |
|  |  | марка стали |  |  |  |
| 9. | Металлическая заглушка изоляции ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» | наружный диаметр заглушки |  |  |  |
|  |  | диаметр заглушки изоляции |  |  |  |
|  |  | длина заглушки |  |  |  |
| 10. | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» | группа |  |  |  |
|  |  | толщина стенки |  |  |  |
|  |  | длина |  |  |  |
|  |  | наружный диаметр |  |  |  |
|  |  | длина труб |  |  |  |
|  |  | термическая обработка |  |  |  |
|  |  | класс точности мерной трубы |  |  |  |
|  |  | марка стали |  |  |  |
| 11. | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» | наружный диаметр |  |  |  |
|  |  | номинальный средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой |  |  |  |
|  |  | длина трубы |  |  |  |
|  |  | минимальная толщина стенки стальных труб |  |  |  |
|  |  | тип |  |  |  |
|  |  | рабочее давление |  |  |  |
|  |  | марка стали |  |  |  |
| 12. | Сталь полосовая общего назначения ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент» | класс проката по точности прокатки по ширине |  |  |  |
|  |  | класс проката по виду плоскостности |  |  |  |
|  |  | класс проката по требованию к серповидности |  |  |  |
|  |  | класс проката по точности прокатки по толщине |  |  |  |
|  |  | класс проката по точности прокатки по длине |  |  |  |
| 13. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» | по точности прокатки |  |  |  |
|  |  | номер уголка |  |  |  |
|  |  | толщина полки |  |  |  |
| 14. | Трубы стальные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» | условный проход |  |  |  |
|  |  | цинковое покрытие |  |  |  |
|  |  | серия труб |  |  |  |
|  |  | наружный диаметр |  |  |  |
|  |  | толщина стенки труб |  |  |  |
|  |  | марка стали |  |  |  |
| 15. | Трубы из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» | номинальный наружный диаметр |  |  |  |
|  |  | материал |  |  |  |
|  |  | стандартное размерное отношение sdr |  |  |  |
|  |  | номинальное давление |  |  |  |
| 16. | Патрубок фланец – гладкий конец ГОСТ 5525-88 «Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия» | условный проход ствола |  |  |  |
| 17. | Патрубок фланец-раструб ГОСТ 5525-88 «Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия» | условный проход ствола |  |  |  |
| 18. | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия» | класс по прочности на сжатие |  |  |  |
| 19. | Трубы напорные ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» | материал |  |  |  |
|  |  | серия |  |  |  |
|  |  | класс эксплуатации |  |  |  |
| 20. | Автоматические выключатели ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» | тип |  |  |  |
|  |  | номинальный ток |  |  |  |
|  |  | номинальное напряжение выключателя |  |  |  |
|  |  | ширина |  |  |  |
|  |  | глубина |  |  |  |
|  |  | высота |  |  |  |
| 21. | Прокладка из пластины резиновой листовой типа 1 ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры» | проход условный |  |  |  |
|  |  | внутренний диаметр прокладки |  |  |  |
|  |  | давление условное |  |  |  |
| 22. | Краны шаровые ГОСТ 28908-91 «Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины», ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» | давление номинальное |  |  |  |
|  |  | ряд |  |  |  |
|  |  | номинальный диаметр |  |  |  |
|  |  | эффективный диаметр |  |  |  |
|  |  | строительная длина крана |  |  |  |
| 23. | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) «Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия» | материал |  |  |  |
|  |  | длина |  |  |  |
|  |  | ширина |  |  |  |
|  |  | толщина |  |  |  |
| 24. | Хомут ГОСТ 17679-80 «Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры» | тип хомутов |  |  |  |
|  |  | покрытие |  |  |  |
|  |  | исполнение (для типа i) |  |  |  |
|  |  | диаметр |  |  |  |
|  |  | длина |  |  |  |
|  |  | толщина листа |  |  |  |
| 25. | Маты теплоизоляционные ГОСТ 21880-2011 «Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия» | вид обкладки |  |  |  |
|  |  | номинальный размер по толщине |  |  |  |
|  |  | марка |  |  |  |
|  |  | номинальный размер по длине |  |  |  |
|  |  | номинальный размер по ширине |  |  |  |
| 26. | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия» | вид |  |  |  |
|  |  | номинальный размер по толщине |  |  |  |
|  |  | номинальный размер по ширине |  |  |  |
|  |  | тип кромки |  |  |  |
|  |  | номинальный размер по длине |  |  |  |
|  |  | размеры (ширина × высота) |  |  |  |
| 27. | Гидроизоляционный материал ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия» | ширина |  |  |  |
|  |  | длина |  |  |  |
|  |  | вид основы |  |  |  |
| 28. | Кирпич ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» | длина |  |  |  |
|  |  | ширина |  |  |  |
|  |  | толщина |  |  |  |
|  |  | водопоглощение |  |  |  |
|  |  | марка по прочности |  |  |  |
|  |  | марка по морозостойкости |  |  |  |
|  |  | группа изделий по теплотехническим характеристикам |  |  |  |
|  |  | тип (вид) кирпича |  |  |  |
|  |  | диаметр стержня |  |  |  |

_____________