Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546, следующие изменения:

в разделе I:

в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 таблицу 1.1.1 (2) изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.1.1 (2)

| Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
|  | единица измерения | величина |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км/1 тыс. км2 территории | 84 | не нормируется |

в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 таблицу 1.1.4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.1.4

| № пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профессиональные образовательные организации | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 15 до 19 лет | 500* | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет | 2* | Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м: |  |
|  |  |  |  | в городах | 500 |
|  |  |  |  | в сельской местности**: |  |
|  |  |  |  | для обучающихся начального общего образования | 2000 |
|  |  |  |  | для обучающихся основного общего и среднего общего образования | 4000 |
| 3. | Общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы | Количество объектов на Чувашскую Республику | не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |
| 4. | Организации дополнительного образования | Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет | 75 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |

_______________

*	Применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на проектирование.

** При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.»;

в пункте 1.2:

в подпункте 1.2.1:

таблицу 1.2.1 (2) признать утратившей силу;

таблицу 1.2.1 (4) признать утратившей силу;

в примечании к таблице 1.2.4 подпункта 1.2.4 пункта 1.2:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.»;

пункт 4 признать утратившим силу;

в подпункте 1.2.8 пункта 1.2 таблицу 1.2.8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.2.8

| № пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организации похоронного обслуживания населения | Количество (объект) на 150000 человек | 1 | Не нормируется |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения: кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га | Площадь, га на 1000 человек | 0,24 | Не нормируется |
|  | кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га |  |  |  |
| 3. | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища | Площадь, га на 1000 человек | 0,02 |  |

Примечание: Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Чувашской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.»;

в разделе 2:

в таблице 2.1 пункта 2.1:

позицию 1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (плотность, км/тыс. кв.км территории ) | Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры Чувашской Республики. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильными дорогами общего пользования муниципального района, автомобильными дорогами общего пользования городского округа, автомобильными дорогами общего пользования поселения. Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории. Расчетные показатели уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения установлены на основе направлений, заданных документами стратегического и социально-экономического планирования Чувашской Республики. Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального сообщения, в т.ч. прогнозируемая, составляет 1542,825 км. Из расчета площади территории Чувашской Республики 18,343 тыс. кв. км, показатель плотности автомобильных дорог регионального и межмуниципального сообщения составляет 84 км на 1000 кв. км территории. |
| --- | --- | --- | --- |

позиции 4.2 и 4.3 изложить в следующей редакции:

| 4.2. | Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет) | Установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02). Обоснование: согласно данным Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики прогнозируемый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями составляет 400 мест на все организации данного типа. Необходимый минимальный уровень показателя обеспеченности местами в общеобразовательных организациях составляет: 400 / 185000 × 1000 ≈ 2 места на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет, где: 185000 – прогнозируемое количество человек в возрасте от 7 до 18 лет, проживавших на территории Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» |
| 4.3. | Общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02). |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |

абзац второй раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Республиканские нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						          О.Николаев