ПАСПОРТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование регулируемой организации | МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» |
| --- | --- |
| Адрес регулируемой организации | город Шумерля, ул. Коммунальная, дом 4 |
| Ответственные за разработку программы | Главный инженер Холкин В.Н. (83536)21688 Главный экономист Баранкина Т.В.(83536)28630 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Шумерля Чувашской Республики 429120, Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20 |

Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Шумерля Чувашской Республики на 2016-2018 годы

| № п/п | Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем, холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы | г. Шумерля |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения (ед/км) | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) | 8,81 | 8,61 | 8,61 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (в процентах) | 26,7 | 26,5 | 26,5 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0,32 | 0,28 | 0,27 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения

и водоотведения,  их краткое описание и обоснование необходимости, место расположение объектов  централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения  и их основные технические характеристики до и после реализации мероприятий

| №№ | Наименование мероприятия и его краткое описание, место расположения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их основные технические характеристики до и после реализации мероприятий | Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |
| 1. | Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
| 1.1. | реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения: |
| 1.1.1 | Реконструкция водопровода d150 мм по ул. Межевая – 192 п.м. (от ул. Сурская, дом 20 до ул.Коммунальная, дом 21. Пропускная способность водопровода 91,5 куб.м./час. Данный водопровод введен в эксплуатацию в 1976 году. Физический износ объекта составляет 100%. Трубопровод из стали d 100мм, L=192 м. В результате естественной коррозии металла трубопровод неоднократно ремонтировался. В настоящее время не ремонтопригоден. Аварийное состояние данного участка кольцевой водопроводной сети и его частые отключения приводят к нарушениям гидравлического режима работы системы холодного водоснабжения микрорайона «Камчатка», что сказывается на стабильном и гарантированном обеспечении населения качественной питьевой водой. Реконструкция приведет к увеличению пропускной способности существующего трубопровода, в связи с заменой труб d100 мм на d150 мм. Используемый материал - полиэтилен. Улучшится гидравлический режим сети и распределение воды. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2016 год – 26.7% 2017 год – 26.5% 2018 год – 26.5% Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год: 2016 год – 0,47 ед./км 2017 год – 0,47 ед./км 2018 год – 0,46 ед./км |
| 1.1.2 | Реконструкция водопровода по пер. Банковский – 300 п.м. d200 мм (от ул. Жукова, дом 23 до ул. Пушкина дом 9). Трубы стальные. Год ввода в эксплуатацию 1980 г. Пропускная способность этого водопровода составляет 379 куб.м/час. Износ 100% Существующий водопровод выработал свой ресурс в 1,5 срока. В настоящее время не ремонтопригоден по причине естественной коррозии материала труб. Аварийное состояние данного участка кольцевой водопроводной сети и его частые отключения приводят к нарушениям гидравлического режима работы системы холодного водоснабжения центральной части города, что сказывается на стабильном и гарантированном обеспечении населения качественной питьевой водой. Предполагается прокладка трубопровода из полиэтилена d 150 мм L=350м. Пропускная способность 91,5 куб.м/час. Реконструкция приведет к улучшению гидравлического режима работы водопроводной сети и распределения воды. |  |
| 1.2. | модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения): |
| 1.2.1. | Модернизация насосного оборудования существующей насосной станции I подъёма Сурских водозаборных сооружений (р.Сура пикет 157). Забор воды из реки Сура и её подача для очистки на водоочистной станции осуществляется через насосную станцию I подъёма (Сурский водозабор). Год ввода в эксплуатацию Сурский водозабор - 1980 г. На насосной станцию I подъёма установлены 5 высоконапорных насосных агрегатов типа НДВ производительностью 800 м3/час, напором 90 м.в.ст., мощностью 200 кВт. За время эксплуатации данные насосные агрегаты морально и физически устарели, изменились технические требования к работе насосных установок, а также уменьшился объём забора воды с реки Сура, который в настоящее время составляет не более 400 м3/час. В рамках модернизации насосного оборудования предусматривается замена устаревших насосных агрегатов на более энергоэффективные марки Д350-50 производительностью 350м3/час, напором 50 м.в.ст., мощностью 90 кВт. В результате реализации мероприятия износ снизиться с 85% в 2016 году до 40% в 2017 году, а также уменьшится удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: 2016 год – 0,32 кВт*ч/куб.м 2017 год – 0,28 кВт*ч/куб.м 2018 год – 0,27 кВт*ч/куб.м |
| 1.2.2. | Реконструкция всасывающих водоводов насосной станции I подъёма (Сурский водозабор) L=135м d-530 мм. Необходимость реконструкции всасывающих водоводов вызвана их высоким износом (водоводы введены в эксплуатацию в 1980 году, их износ к 2016 году составит 85%), а также снижением объема забора воды на насосной станции I подъёма до 400 м3/час. Осуществление данного мероприятия предусмотрено путем замены стальных труб всасывающих водоводов без изоляции длиной 135м и диаметром 530 мм на стальные трубы длиной 135м диаметром 426 мм с гидроизоляцией. Реализация данного мероприятия позволит снизить износ с 85% в 2016 году до 40% в 2017 году, и уменьшить удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды. |  |
| 2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
| 2.1. | строительство новых сетей холодного водоснабжения: |
| 2.1.1. | Строительство водопровода от ул. Жукова, дом 23 до котельной № 6 (ул. Сведлова д.2 ) диаметром 63 мм, длиной 160 п.м., пропускной способностью 20,1 куб.м/час. В настоящее время водоснабжение осуществляется неремонтопригодным водопроводом центральной районной больницы. Строительство нового водопровода независимо от внутриплощадочной водопроводной сети к котельной № 6 районной больницы позволит снизить количество аварий в сетях водоснабжения до котельной № 6. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2016 год – 26.7% 2017 год – 26.5% 2018 год – 26.5% Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год: 2016 год – 0,47 ед./км 2017 год – 0,47 ед./км 2018 год – 0,46 ед./км |
| 2.1.2 | Строительство водопровода d-150 мм по ул. Мопра дом 23 до Пищекомбината (ул.Мопра д.15) L=100 п.м. для улучшения водоснабжения района ул. Мопра. Пропускная способность 91,5 куб.м./час. Удлинение разводящей сети и закольцовка водопровода с целью повышения стабильного водоразбора и давления в сети с 1,7 атм. до 2,5 атм. Необходимость строительства нового водопровода вызвана тем, что существующий водопровод является тупиковым и не обеспечивает стабильное водоснабжение 5-ти этажных жилых домов по ул. Горького дом 1,3,5. и ул.Заводская дом 4,6. Реализация проекта позволит улучшить гидравлический режим работы водопровода и закольцевать тупиковые сети. |  |
| II. Мероприятия в сфере водоотведения |
| 1. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
| 1.1. | модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения): |
| 1.1.1. | Модернизация канализационных насосных станций поселка Палан по ул.Котовского, д.50 и канализационной насосной станции на территории бывшего Химзавода по Заводскому проезду, д.35 путем внедрения системы частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов. Внедрение системы частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов позволит снизить величины пусковых токов электродвигателей до уровня номинальных, исключить гидроудары в гидравлической сети, продлит срок службы подшипников и других вращающихся частей, поскольку механизмы, снабженные преобразователями частоты в течение длительного времени работают с частотами вращения меньшими номинальных. В результате значительно уменьшается возможности аварийности всего оборудования в целом. В настоящее время станции перекачки не оснащены системами частотно-регулируемого электропривода. Износ канализационных насосных станций к 2017 году составит 70%. В целях снижения уровня их износа предполагается установка двух комплектов на канализационной насосной станции поселка Палан (2 насоса) и двух комплектов на канализационной насосной станции на территории бывшего Химзавода (2 насоса). Мощность насосов на канализационной насосной станции поселка Палан составляет 65 кВт. Мощность насосов на канализационной насосной станции на территории бывшего Химзавода составляет 30 кВт. После установки системы частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов предполагаема мощность насосов на КНС Палан будет 45 кВт, КНС Химзавода – 21 кВт. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод: 2016 год – 0,07 кВт*ч/куб.м 2017 год – 0,07 кВт*ч/куб.м 2018 год – 0,07 кВт*ч/куб.м |
| 1.1.2. | Реконструкция канализационного коллектора d – 400 мм на территории базы СУ-8 – 179 п.м. (от Сурского проезда, дом 13 до промплощадки СУ-8 (забор ООО «Топсбыт» - Сурский проезд, д.12,13 ). При реконструкции 179 м канализационного коллектора предусматривается замена железобетонных труб наружным диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы «Корсис» наружным диаметром 400 мм . В настоящее время эксплуатируемые железобетонные трубы имеют ряд недостатков: большой вес труб, который затрудняет монтаж трубопроводов, внутренняя поверхность труб накапливает отложения, что приводит к ремонту или их замене в течение 15-20 лет. В отличие от железобетонных труб, полиэтиленовые намного легче, при этом прочность у них находится на достаточно высоком уровне. На их внутренней поверхности не образуются отложения в виде накипи и окиси, эксплуатация составляет более 50 лет. Пропускная способность коллектора до начала и после реализации мероприятия составит 94,6 л/сек. Износ данного участка канализационного коллектора к концу 2017 года составит 90%. Реконструкция данного участка коллектора позволит снизить его износ до 2% к 2018 году. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год): 2016 год – 8,81ед./км 2017 год – 8,61ед./км 2018 год – 8,61ед./км |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий: |
|  | Реконструкция 144 п. м. илопроводов на очистных сооружениях канализации по ул.Коммунальная, д.1. Существующая система илопроводов предназначена для перераспределения рабочего объема и избыточного объема активного ила по технологическим ступеням процесса биологической очисти сточных вод, которая состоит из стальных трубопроводов d – 100 мм и d – 150 мм. За годы эксплуатации трубопроводы причине естественной коррозии металла пришли в негодность, эффективность очистки существенно снизилась. Износ илопроводов к концу 2016 году достигнет 70%. Эксплуатация изношенных стальных трубопроводов ухудшает социальную и экологическую обстановку, поскольку утечки приводят к подтоплению территорий и загрязнению подземного пространства и близлежащих водоемов канализационными стоками. Срок службы стальных труб не более 10 лет. На смену им появилась достойная и более функциональная альтернатива - полиэтиленовые трубы Корсис, занявшие лидирующие позиции в современном строительстве, поскольку сочетают в себе высокое качество, экологическую безопасность и сравнительно недорогую стоимость. Полиэтиленовые безнапорные трубы для безнапорной канализации считаются самыми экологичными из существующих, отличаются отсутствием коррозии и отложений, а также отличной пропускной способностью. Срок их службы не менее 50 лет.Они изготавливаются из специальной марки полиэтилена повышенной плотности и обладают высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением к истиранию, а также имеют высокую кольцевую жесткость, легко и быстро монтируются. Благодаря минимальному количеству соединений аварийность полиэтиленовых трубопроводов крайне низкая. Полиэтиленовые трубы отличаются своей экологичностью. Данный материал является результатом переработки нефтепродуктов и может подвергаться вторичной переработке и использованию, что значительно экономит природные ресурсы. Сварка труб не дает вредных выбросов в атмосферу и не наносит вреда человеку, а длительная эксплуатация не влечет выделения токсичных соединений. При реконструкция 144 п. м. илопроводов на очистных сооружениях канализации планируется полная реконструкция системы распределения и удаления активного и избыточного ила с применением полиэтиленовых безнапорных труб «Корсис» с наружным диаметром d – 160-200 мм, позволяющая повысить эффективность использования органического ила при очистке сточных вод на 5-10% , что в конечном итоге улучшит экологическую обстановку в районе выпуска очищенных сточных вод в реку Сура. |  |

II. Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2018 годы

| Наименование объектов | Ед. изм. | Износ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2014 г. | На 01.01.2016 г. | План 2016 г. | План 2017 г. | План 2018 г. |
| Холодное водоснабжение: |
| Водопровод d150 мм по ул.Межевая – 192 п.м. | % | 100 | 100 | 100 | 19 | 30 |
| Водопровод d200 мм по пер.Банковскому – 300 п.м. | % | 100 | 100 | 100 | 19 | 30 |
| Насосное оборудование Сурского водозабора (3 шт.) | % | 80 | 100 | 85 | 40 | 30 |
| Всасывающие водоводы Сурского водозабора d500 – 135 п.м. | % | 80 | 87 | 90,5 | 40 | 30 |
| Водоотведение: |
| Илопровод на очистных сооружениях канализации 144 п.м. | % | 80 | 81 | 70 | 2 | 2 |
| Канализационные насосные станции | % | 80 | 85 | 87,5 | 20 | 40 |
| Канализационный коллектор d400 на территории базы СУ-8 (от Сурского проезда) 179 п.м. | % | 80 | 85 | 87,5 | 90 | 2 |

III. График реализации мероприятий Инвестиционной программы и график ввода объектов

холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

| Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| Реконструкция водопровода d150 мм по ул.Межевая L=192 п.м. | - | 2017 г. | - | IV квартал 2017 года – 1 квартал 2018 года |
| Реконструкция водопровода d200 мм по пер.Банковский L=300 п.м. | - | 2017 г. | - | IV квартал 2017 года – 1 квартал 2018года |
| Модернизация насосного оборудования насосной станции 1 подъема | - | 2017 г. | 2018 г. | IV квартал 2017года - IV квартал 2018 года |
| Реконструкция всасывающих водоводов насосной станции 1 подъема | - | 2017 г. | 2018 г. | IV квартал 2017 года – IV квартал 2018года |
| Строительство водопровода d63 мм от ул.Жукова дом 23 L=160 п.м. | 2016 г. | - | - | IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года |
| Строительство водопровода d150 мм по ул.МОПРа L=100 п.м. | 2016 г. | - | - | IV квартал 2016 года- I квартал 2017 года |
| Водоотведение |  |
| Реконструкция илопровода очистных сооружений канализации d150-200 мм L=144 п.м. | 2016 г. | - | - | IV квартал 2016 года – 1 квартал 2017 года |
| Реконструкция канализационного коллектора d400 мм на территории базы СУ-8 L=179 п.м. | - | 2017 г. | - | I квартал 2018 года – IV квартал 2017 года |
| Внедрение системы частотного регулирования электроприводов насосов на канализационных насосных станциях перекачки стоков поселка Палан и Химзавода | 2016 г. | - | - | IV квартал 2016 года – I квартал 2017 года |

IV. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем

сопоставления динамики изменения показателей надежности и энергоэффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения

и расходов на реализацию Инвестиционной программы

Экономическая эффективность от  реализации мероприятий Инвестиционной программы  составит 1456,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации Инвестиционной программы:

| № | Наименование статей | Период |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Холодное водоснабжение |
| Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности холодного водоснабжения: |
| Модернизация насосного оборудования существующей насосной станции I подъёма |
| Реконструкция всасывающих водоводов насосной станции I подъёма |
| 1 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемый в сеть, кВт*ч/куб.м | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,27 |
|  | Расход электроэнергии на насосной станции | 639 | 638 | 557 | 537 |
|  | 1 подъема, тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
|  | Экономия электроэнергии, тыс.кВт*ч в год |  |  | 81,8 | 101,6 |
|  | Объем очищенной воды на ВОС, тыс. куб.м. | 1998 | 1994,9 | 1987,9 | 1987,9 |
|  | Стоимость электроэнергии, руб. без НДС | 3,23 | 3,47 | 3,68 | 3,9 |
|  | Экономия от внедрения мероприятия, тыс. руб.в год |  |  | 300,9 | 396,4 |
| Мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения: |
| Реконструкция водопровода по ул. Межевая – 192 п.м..; |
| Реконструкция водопровода по пер. Банковский – 300 п.м. ; |
| Строительство водопровода от ул. Жукова до котельной № 6 – 160 п.м. |
| Строительство водопровода по ул. Мопра-100 п.м. |
| 2 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий в год, ед. | 35 | 35 | 35 | 34 |
|  | Протяженность водопроводной сети, км | 74,1 | 74,36 | 74,86 | 74,86 |
|  | Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии, тыс. руб. | 23,19 | 24,23 | 25,2 | 26,21 |
|  | Экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб.в год |  |  |  | 26,21 |
| Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности: |
| 1. Реконструкция водопровода по ул. Межевая – 192 п.м. |
| 2. Реконструкция водопровода по пер. Банковский – 300 п.м. |
| 3 | Общий объем воды поданный в водопроводную сеть, тыс. м3 в год | 1906 | 1902,9 | 1895,9 | 1895,9 |
|  | Объем потерь в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 в год | 512 | 508,9 | 505 | 505 |
|  | Снижение потерь, тыс.м3 в год |  | 3,1 | 7 | 7 |
|  | Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1 куб. м. |  | 20,69 | 26,00 | 31,56 |
|  | Экономия от проведенных мероприятий, тыс. руб. в год |  | 64,1 | 182,0 | 220,9 |
| Экономия затрат от реализации мероприятий |
| по холодному водоснабжению |
|  | Итого экономия по холодному водоснабжению тыс. руб. |  | 64,1 | 482,8 | 643,5 |
| Водоотведение |
| Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности водоотведения: |
| 1. Внедрение системы частотного регулирования электроприводов насосов на станциях перекачки канализационных стоков |
| 4 | Расход электроэнергии , тыс. кВт*ч | 110 | 110 | 80 | 80 |
|  | Объем сточной жидкости, тыс. куб.м. | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
|  | Стоимость электроэнергии, руб. без НДС | 3,23 | 3,47 | 3,68 | 3,9 |
|  | Расходы по электроэнергии, тыс. руб. в год | 355,3 | 381,7 | 294,4 | 312 |
|  | Экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. в год |  |  | 110,4 | 117,0 |
| Мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойности водоотведения: |
| 1. Реконструкция канализационного коллектора d – 400 мм на территории базы СУ-8 – 179 п.м. |
| 5 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед/км) | 8,81 | 8,81 | 8,61 | 8,61 |
|  | Количество аварий в год | 647 | 647 | 632 | 632 |
|  | Протяженность канализационной сети, км | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
|  | Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии, тыс.руб. | 1,168 | 1,22 | 1,27 | 1,32 |
|  | Экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. в год |  |  | 19,1 | 19,8 |
| Экономия затрат от реализации мероприятий по водоотведению |
|  | Итого экономия по водоотведению, тыс. руб. |  |  | 129,5 | 136,8 |
| Экономия |
|  | Всего экономия от реализации мероприятий Инвестиционной программы, тыс. руб. |  | 64,1 | 612,3 | 780,3 |
|  |  |  | 1456,7 |

V. Источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются собственные средства: амортизация и расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал»,  от реализации услуг по водоснабжению по тарифам на питьевую воду и водоотведению  по тарифам на водоотведение.

Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам приведены в приложении к Инвестиционной программе.

VI. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и  водоотведения на период реализации Инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов на питьевую воду на период реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Объем полезного отпуска, тыс. м3 | - | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| 2 | Тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без НДС | 18,69 | 18,69 | 22,69 | 22,69 | 27,55 | 27,55 | 33,45 |
| 3 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | - | 13026,93 | 15814,65 | 15814,65 | 19199,28 | 19199,28 | 23311,65 |
| 4 | в том числе капитальные вложения - амортизация, тыс. руб. | - | - | 267,2 | 267,2 | 237,83 | 237,83 | 267,2 |
| 5 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, тыс. руб. | - | - | - | - | 1225,85 | 1225,85 | 254,02 |
| 6 | Необходимая валовая выручка с учетом расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, тыс. руб. | - | 13026,93 | 15814,65 | 15814,65 | 20425,13 | 20425,13 | 23565,67 |
| 7 | Тариф на питьевую воду с учетом расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, руб./куб. м, без НДС | 18,69 | 18,69 | 22,69 | 22,69 | 29,30 | 29,30 | 33,81 |
| 8 | Рост тарифа, % |  | 100% | 121,4% | 100% | 129,13% | 100% | 115,4% |

Предварительный расчет тарифов на водоотведение  на период реализации   Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Объем полезного отпуска, тыс. м3 | - | 708,5 | 708,5 | 708,5 | 708,5 | 708,5 | 708,5 |
| 2 | Тариф на водоотведение, руб./куб. м, без НДС | 15,82 | 15,82 | 18,51 | 19,02 | 22,66 | 22,82 | 27,38 |
| 3 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | - | 11492,13 | 13110,93 | 13472,55 | 16052,98 | 16168,62 | 19401,56 |
| 4 | в том числе капитальные вложения - амортизация, тыс. руб. | - | 182,805 | 182,805 | 182,81 | 182,81 | - | - |
| 5 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, тыс. руб. | - | - | 361,62 | - | 115,64 | - | - |
| 6 | Необходимая валовая выручка с учетом расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, тыс. руб. |  | 11492,13 | 13472,55 | 13472,55 | 16168,62 | 16168,62 | 19401,56 |
| 7 | Тариф на водоотведение с учетом расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, руб./куб. м, без НДС | 15,82 | 15,82 | 19,02 | 19,02 | 22,82 | 22,82 | 27,38 |
| 8 | Рост тарифа, % |  | 100% | 120,2% | 100% | 120% | 100% | 120% |