Документ предоставлен КонсультантПлюс

# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 января 2017 г. N 8/пр

Об утверждении перечня

рекомендуемых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности в отношении

объектов инфраструктуры и другого имущества общего

пользования садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединений граждан

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, 4206; 2011, N 29, ст. 4288, 4291; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7344, 7359; N 51, ст. 7447; 2012, N 26, ст. 3446; N 29, ст. 3989; N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1652; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961, 6964, 6966; 2014, N 40, ст. 5322; N 45, ст. 6149, 6154; 2015, N 1, ст. 19; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4202), подпунктом 5.2.80 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296; N 40, ст. 5426; N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 660; N 22, ст. 3234; N 23, ст. 3311, 3334; N 24, ст. 3479; N 46, ст. 6393; N 47, ст. 6586, 6601; 2016, N 2, ст. 376; N 6, ст. 850; N 28, ст. 4741; N 41, ст. 5837; N 47, ст. 6673; N 48, ст. 6766) и на основании пункта 5 раздела III плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. N 1853-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 37, ст. 5519), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.

Министр

М.А.МЕНЬ

# Утвержден

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 9 января 2017 г. N 8/пр

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

| N п/п | Наименование рекомендуемого мероприятия (далее - мероприятие) | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы освещения <*> |
| 1. | Установка энергоэффективных (светодиодных) ламп и светильников на их основе при организации освещения объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования. | а) Экономия электрической энергии; б) Сокращение эксплуатационных расходов по замене ламп. |
| 2. | Установка оборудования для автоматизированного управления освещением объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования. | а) Экономия электрической энергии; б) Увеличение срока службы ламп. |
| II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения <*> |
| 3. | Установка и своевременная поверка приборов учета электрической энергии, позволяющих измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток. <**> | а) Упорядочивание расчетов за потребление электрической энергии; б) Рациональное использование электрической энергии. |
| 4. | Установка энергоэффективного оборудования системы электроснабжения и замена исчерпавшего срок службы на энергоэффективное. | а) Повышение надежности работы системы электроснабжения; б) Рациональное использование электрической энергии; в) Экономия потребления электрической энергии. |
| 5. | Использование самонесущего изолированного провода при прокладке сетей электроснабжения. | а) Повышение надежности работы системы электроснабжения; б) Исключение аварий на сетях электроснабжения; в) Снижение вероятности несанкционированного подключения. |
| 6. | Приведение мощности трансформаторных подстанций к оптимальной с учетом фактической нагрузки. | а) Повышение надежности работы системы электроснабжения; б) Исключение аварий на сетях электроснабжения. |
| III. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы холодного водоснабжения <*> |
| 7. | Установка энергоэффективного оборудования системы холодного водоснабжения и замена исчерпавшего срок службы оборудования на энергоэффективное. | а) Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения; б) Повышение эффективности работы системы холодного водоснабжения. |
| 8. | Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов системы холодного водоснабжения. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |
| 9. | Установка приборов учета воды холодного водоснабжения. <**> | а) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного водоснабжения; б) Рациональное использование воды холодного водоснабжения. |
| IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы газоснабжения <*> |
| 10. | Установка энергоэффективного оборудования системы газоснабжения и замена исчерпавшего срок службы оборудования на энергоэффективное. | а) Повышение надежности работы системы газоснабжения; б) Повышение эффективности работы системы газоснабжения. |
| 11. | Установка приборов учета в системе газоснабжения. <**> | а) Упорядочивание расчетов за потребление газа; б) Рациональное использование газа. |
| V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы отопления <*> |
| 12. | Гидравлическая балансировка системы отопления зданий с установкой балансирующих клапанов, регуляторов расхода, регуляторов давления и перепускных кранов. | а) Увеличение срока службы отопительного оборудования; б) Упрощение ремонта, демонтажа и перестройки отопительной системы без ухудшения качества ее работы; в) Упрощение процесса диагностики отопительной системы в процессе эксплуатации; г) Обеспечение более комфортных условий для проживания. |
| 13. | Периодическая промывка трубопроводов отопительной системы. | а) Увеличение срока службы отопительного оборудования; б) Повышение эффективности работы отопительной системы. |
| 14. | Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопительной системы. | а) Увеличение срока службы трубопроводов отопительных систем; б) Повышение эффективности работы отопительной системы; в) Повышение безопасности жизнедеятельности. |
| 15. | Установка индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) с системой автоматизированного погодного регулирования или модернизация устаревших на ИТП с системой автоматизированного погодного регулирования. | а) Рациональное использование тепловой энергии; б) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе. |
| 16. | Установка энергоэффективного оборудования отопительной системы и замена исчерпавшего срок службы оборудования на энергоэффективное. | а) Повышение надежности работы отопительной системы; б) Рациональное использование тепловой энергии. |
| 17. | Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов системы отопления. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |
| VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы горячего водоснабжения <*> |
| 18. | Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения. | а) Увеличение срока службы трубопроводов системы горячего водоснабжения; б) Повышение эффективности работы системы горячего водоснабжения; в) Повышение безопасности жизнедеятельности. |
| 19. | Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов системы горячего водоснабжения. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |
| 20. | Применение аппаратуры автоматического управления и контроля параметрами теплоносителя, подаваемого в систему горячего водоснабжения. | а) Автоматическое поддержание температуры воды горячего водоснабжения, задаваемой потребителем; б) Рациональное использование тепловой энергии; в) Обеспечение более комфортных условий для проживания. |
| 21. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы горячего водоснабжения. | а) Повышение надежности работы отопительной системы; б) Рациональное использование тепловой энергии. |
| 22. | Установка приборов учета воды горячего водоснабжения. <**> | а) Упорядочивание расчетов за потребление воды горячего водоснабжения; б) Рациональное использование воды горячего водоснабжения. |

--------------------------------

<*> При наличии соответствующих систем.

<**> Для установки преимущественно используются приборы учета, имеющие возможность дистанционной передачи показаний расхода энергетических ресурсов, в случае наличия возможности организации дистанционного приема показаний.