| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

27.08.2021  № 1547

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2021-2023

В соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Генеральным планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787, Схемой водоснабжения и водоотведения города от 27.05.2014 № 1899 (в редакции постановления администрации города Чебоксары от 18.03.2021 № 452), на основании обращения АО «Водоканал» от 12.08.2021 № 2621/19 администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

И.о. главы администрации

города Чебоксары				  			   И.Л. Кучерявый

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

# города Чебоксары

# от 27.08.2021  №1547

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2021-2023 годы

г. Чебоксары

1. Основания для корректировки технического задания

Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы                                 АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары 2021-2023 г.г. (далее – Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановлением правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Генеральным планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787;

Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641;

постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

постановлением правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Схемой водоснабжения и водоотведения города от 27.05.2014 №1899 (в редакции постановления администрации города Чебоксары от 18.03.2021 № 452).

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости корректировки инвестиционной программы

Необходимость корректировки Инвестиционной программы обусловлена изменением перечня мероприятий и финансовых источников на их реализацию.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения характеризуется большим уровнем физического износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, негативное влияние на окружающую природную среду. Протяженность водопроводных сетей г. Чебоксары по состоянию на 01 января 2021 года составляет 668,30 км, из них 261,10 км нуждаются в замене (39,07%), протяженность канализационных сетей – 635,65 км, из них 330,98 км (52,07%) нуждаются в замене.

Для подготовки системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящихся (реконструируемых) объектов требуется  соответствующее развитие сетей холодного водоснабжения и водоотведения (увеличение мощности или пропускной способности, включая создание новых объектов) и модернизации существующих технологий и сооружений.

Размер нагрузки ресурса,  потребляемого объектами капитального строительства составит:

на 2021 г.: водоснабжение – 3633,057 м3/сут, водоотведение – 3602,318 м3/сут.;

на 2022 г.: водоснабжение – 3179,912 м3/сут, водоотведение – 3162,482 м3/сут.;

на 2023 г.: водоснабжение – 2396,194 м3/сут, водоотведение – 2390,484 м3/сут.;

Примечание: Подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.

Перед городом Чебоксары стоит проблема повышения качества, надежности и энергоэффективности предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации в городе, которую возможно решить путем привлечения капитальных вложений. Поэтому одной из основных задач является формирование условий для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города.

3. Цели корректировки и реализации Инвестиционной программы

Главными целями корректировки Инвестиционной программы являются:

- исключение мероприятий, не обеспеченных источником финансирования, включение новых мероприятий, перенос сроков реализации и изменение стоимости реализации мероприятий в соответствии проектно-сметной документацией к мероприятиям выполненных для  инвестиционной программы;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг холодного водоснабжения и водоотведения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг холодного водоснабжения и водоотведения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

- удовлетворение спроса на подключение к сетям холодного водоснабжения и канализации вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары;

- снижение износа существующих объектов холодного водоснабжения и водоотведения;

- результатом корректировки инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Чебоксары в соответствии с таблицей № 1 к настоящему техническому заданию.

4. Требования к содержанию Инвестиционной программы после корректировки

Основой для корректировки Инвестиционной программы должна являться Схема водоснабжения и водоотведения города Чебоксары до 2028 года. Мероприятия в Инвестиционной программе должны соответствовать мероприятиям в Схеме водоснабжения и водоотведения города Чебоксары.

Инвестиционная программа должна содержать:

- Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; и контакты лиц, ответственных за  разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти ЧР, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные Минстроем Чувашии, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

2) Перечень мероприятий, определенный данным техническим заданием, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы необходимо подразделять на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

3) Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

4) График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

5) Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

6) Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

7) Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

8) План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

9) Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Объекты капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения, приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект | Нагрузка по водоснабжению м3/сут | Нагрузка по водоотведению м3/сут | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом поз. 43 б в 14 мкр. НЮР г. Чебоксары | 66,65 | 65,25 | 2021 |
| 2 | Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. Новоилларионовская г. Чебоксары. Первый этап (блок-секции А и Б) | 64,4 | 64,4 | 2021 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.19 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л. Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка в г. Чебоксары | 73,50 | 73,50 | 2021 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания, поз. 12 по ул. К. Иванова по ул. Водопроводная, 12А | 68,82 | 68,82 | 2021 |
| 5 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания позиция 13 (2 этап строительства - подпозиция 13/3) микрорайон 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка» | 163,15 | 163,15 | 2021 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.1 микрорайон ограниченный улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г. Чебоксары | 111,14 | 111,14 | 2021 |
| 7 | Жилой дом позиция 19 в мкр. «Солнечный-4», I этап строительства в НЮР по пр. Тракторостроителей | 41,16 | 41,16 | 2021 |
| 8 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой в железобетонных конструкциях поз.2, поз.2а по ул. Энтузиастов | 47,690 | 47,690 | 2021 |
| 9 | Жилой дом с пристроенной котельной поз. 22 в микрорайоне Солнечный-4 в НЮР г. Чебоксары | 103,95 | 103,95 | 2021 |
| 10 | Жилой дом поз.23 в мкр. "Солнечный-4", 1 этап строительства в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 144,48 | 144,48 | 2021 |
| 11 | Жилой дом поз.24 в мкр. "Солнечный-4", 1 этап строительства в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 144,48 | 144,48 | 2021 |
| 12 | Создание туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика, "Этнокомплекс "Амазония", г. Чебоксары. «Здание летнего кафе» | 3,69 | 3,69 | 2021 |
| 13 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой поз. 3.4 микрорайона №3 жилого района "Новый город" | 126,39 | 126,39 | 2021 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом поз.5 в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары | 29,56 | 45,99 | 2021 |
| 15 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.2.32 (1, 2 этапы) мкр. №2 жилого района "Новый город" | 72,32 | 72,32 | 2021 |
| 16 | Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест в 14 мкр. НЮР | 8,80 | 8,80 | 2021 |
| 17 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и автостоянкой по ул. Калинина, д. 86 | 61,88 | 61,88 | 2021 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом поз.70 в мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей | 49,35 | 49,35 | 2021 |
| 19 | Жилой дом с пристроенной котельной поз.22 в мкр."Солнечный-4", I этап строительства, в НЮР по пр. Тракторостроителей | 103,95 | 103,95 | 2021 |
| 20 | Жилой дом с пристроенной котельной поз. 7 в мкр. Солнечный по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 79,80 | 79,80 | 2021 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, с крышной котельной поз.11 в микрорайоне "Новая Богданка" | 113,70 | 113,70 | 2021 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.2 микрорайон ограниченный улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г.Чебоксары | 111,14 | 111,14 | 2021 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями позиция 26 в мкр "Университетский-2" в СЗР | 223,85 | 223,85 | 2021 |
| 24 | Группа многоквартирных жилых домов поз.1, поз.2 по ул. Грасиса. Позиция 1 | 65,00 | 65,00 | 2021 |
| 25 | Многоэтажный жилой дом на пл. Ярмарочная, д. 13 в мкр. 1А центральной части г. Чебоксары ЧР по бульвару Волкова, д. 7 | 15,30 | 15,30 | 2021 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом по ул. Магницкого, 1 б в г. Чебоксары, поз. 66. II этап строительства: блок-секция А, I этап строительства: блок-секция Б | 66,50 | 66,50 | 2021 |
| 27 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 мкр. "Университетский-2" (2 очередь строительства) | 52,943 | 52,943 | 2021 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз.8 1 этап микрорайон 4 жилого района «Солнечный» | 47,24 | 45,78 | 2021 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз.8 2 этап микрорайон 4 жилого района «Солнечный» | 51,45 | 49,77 | 2021 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз.8 3 этап микрорайон 4 жилого района «Солнечный» | 42,32 | 41,16 | 2021 |
| 31 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.2.20 (1, 2 этапы) мкр. № 2 жилого района "Новый город" | 86,52 | 86,52 | 2021 |
| 32 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.5 мкр. № 1 жилого района "Новый город" | 199,56 | 192,56 | 2021 |
| 33 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями позиция 4 и отдельно стоящей автостоянкой поз.4а в микрорайоне, ограниченном улицами Водопроводная и К. Иванова | 56,37 | 56,37 | 2021 |
| 34 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом поз.4 и 4а мкр. "Кувшинка" | 62,76 | 62,76 | 2021 |
| 35 | Административно-складское здание по Хозяйственному проезду, д. 5Б | 0,40 | 0,40 | 2021 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом позиция 43а в XIV микрорайоне НЮР по ул. А.В. Асламаса, д.5 | 91,90 | 91,50 | 2021 |
| 37 | Магазин д. Большие Карачуры, ул. Полевая, д.1 | 0,20 | 0,00 | 2021 |
| 38 | 10-этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Гражданская, д.6 в г. Чебоксары | 32,74 | 32,74 | 2021 |
| 39 | 25-этажный жилой дом поз.6 со встроенными предприятиями обслуживания поз.6а по ул. Энергетиков, д. 6 | 128,50 | 128,50 | 2021 |
| 40 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в I очереди в 7 мкр. Центральной части г. Чебоксары | 38,50 | 38,50 | 2021 |
| 41 | Магазин товаров первой необходимости по б-ру Миттова, д. 27А | 0,83 | 0,83 | 2021 |
| 42 | Жилой дом переменной этажности поз. 1 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и автостоянками (V этап: блок-секции И, К, Л) в группе жилых домов в районе ул. Афанасьева | 67,62 | 67,62 | 2021 |
| 43 | Производственное здание по пр. Тракторостроителей | 0,00 | 1,50 | 2021 |
| 44 | Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз.29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) | 13,20 | 13,20 | 2021 |
| 45 | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" | 21,19 | 22,01 | 2021 |
| 46 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (блок-секции «А», «Б», «В». 1 этап строительства) поз.3.7 в микрорайоне № 3 жилого района «Новый город» | 50,40 | 50,40 | 2021 |
| 47 | Поливочный водопровод Московская набережная | 13,50 | 0,00 | 2021 |
| 48 | Торгово-офисный комплекс переменной этажности с парковкой на 27 машино-мест для индивидуального автотранспорта на пересечении ул. Гагарина и П. Лумумбы по ул. Гагарина, д.40Г | 16,11 | 16,11 | 2021 |
| 49 | Реконструкция кафетерия с административными зданиями под социально-консультационный центр по ул. Калинина, д. 80Б | 0,38 | 0,38 | 2021 |
| 50 | Строительство дополнительного корпуса с теплым переходом к зданию ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебоксары) | 8,00 | 8,00 | 2021 |
| 51 | Реконструкция существующего нежилого одноэтажного кирпичного здания расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.33 | 6,90 | 6,90 | 2021 |
| 52 | Жилой дом со встроенными помещениями обслуживания поз. 25 I очередь 7 микрорайона, центральной части города Чебоксары | 99,135 | 99,135 | 2021 |
| 53 | Складские помещения №2, №3 по проезду Дорожный, д. 12 | 0,200 | 0,200 | 2021 |
| 54 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под гостиницу «Гранд отель Мегаполис» по ул. Нижегородская, д. 3 | 136,869 | 136,440 | 2021 |
| 55 | Производственное здание по пр. Тракторостроителей | 1,500 | 1,500 | 2021 |
| 56 | Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 85 | 21,670 | 0,000 | 2021 |
| 57 | Производственное здание г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.55 | 0,980 | 0,980 | 2021 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз.9 корпус 1 первый этап в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района | 45,72 | 44,31 | 2021 |
| 59 | Создание туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика, "Этнокомплекс "Амазония", г. Чебоксары. «Административно-развлекательный комплекс с рестораном Чувашской кухни «Шывармань» | 47,21 | 47,21 | 2021 |
| 60 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" | 29,59 | 30,41 | 2021 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом позиция 3 в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Ак. Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева | 110,00 | 110,00 | 2022 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом поз. 2г в микрорайоне "Олимп" по ул. З. Яковлевой, д. 58 | 60,60 | 60,60 | 2022 |
| 63 | Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и автостоянками (VI этап, б/с М) | 32,760 | 32,76 | 2022 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.3 микрорайона 2 по ул. Б. Хмельницкого | 90,16 | 90,16 | 2022 |
| 65 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.3.6 в микрорайоне № 3 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | 187,89 | 187,89 | 2022 |
| 66 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз.5.7 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" | 46,20 | 46,20 | 2022 |
| 67 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз.5.39 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" | 46,20 | 46,20 | 2022 |
| 68 | Многоэтажный жилой дом по ул. Гастелло, 6/40 в г.Чебоксары поз. 2 | 77,75 | 77,75 | 2022 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом позиция 32 в I очереди VII микрорайона центральной части города | 31,68 | 31,68 | 2022 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями позиция 2 в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Ак. Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева | 109,00 | 109,00 | 2022 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом по ул. Репина | 54,85 | 53,25 | 2022 |
| 72 | Жилой дом поз.3.1 в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района | 91,05 | 91,05 | 2022 |
| 73 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания поз. 13 (III этап строительства - подпозиция 13/4) | 230,73 | 230,73 | 2022 |
| 74 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.2.33 мкр. № 2 жилого района "Новый город" | 10,96 | 10,96 | 2022 |
| 75 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.2.31 мкр. № 2 жилого района "Новый город" | 43,36 | 43,36 | 2022 |
| 76 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3.3 микрорайона №3 жилого района Новый город (1 и 2 этап) | 100,19 | 100,19 | 2022 |
| 77 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 3.5 в микрорайоне №3 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | 137,55 | 137,55 | 2022 |
| 78 | Детский сад на 180 мест поз. 3.12 с котельной поз. 3.13 в микрорайоне № 3 жилого района "Новый город" | 45,00 | 45,00 | 2022 |
| 79 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.1 в микрорайоне № 5 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2022 |
| 80 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.2 в микрорайоне № 5 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2022 |
| 81 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.3 в микрорайоне № 5 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2022 |
| 82 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.4 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2022 |
| 83 | Многоэтажный жилой дом с крышной котельной, позиция 8 | 151,00 | 151,00 | 2022 |
| 84 | Строительство общеобразовательной школы поз.37 в мкр. 3 района "Садовый" | 64,88 | 64,88 | 2022 |
| 85 | Капитальный ремонт или реконструкция нежилого помещения по ул. К. Маркса, д. 46 и д. 44 | 2,171 | 2,171 | 2022 |
| 86 | Размещение сторожевого корабля ПСКР "Чебоксары" на набережной р. Волга в г.Чебоксары | 16,42 | 3,59 | 2022 |
| 87 | Строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г.Чебоксары | 1,25 | 1,25 | 2022 |
| 88 | Многоквартирный жилой дом поз.20 с подземной автостоянкой в микрорайоне 1А центральной части города Чебоксары | 89,00 | 89,00 | 2022 |
| 89 | Многоквартирный жилой дом поз.21 с подземной автостоянкой в микрорайоне 1А центральной части города Чебоксары | 89,00 | 89,00 | 2022 |
| 90 | Многоквартирный жилой дом поз.13А в микрорайоне 1А центральной части города Чебоксары | 50,40 | 50,40 | 2022 |
| 91 | Многоквартирный жилой дом поз.14 в микрорайоне "Новая Богданка" | 38,00 | 38,00 | 2022 |
| 92 | Группа многоквартирных жилых домов поз.1, поз.2 по ул. Грасиса. Позиция 2 | 65,00 | 65,00 | 2022 |
| 93 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, с крышной котельной поз.8 в микрорайоне "Новая Богданка" | 130,00 | 130,00 | 2022 |
| 94 | Многоквартирный жилой дом позиция 33 в I очереди VII микрорайона центральной части города | 53,00 | 53,00 | 2022 |
| 95 | Многоквартирный жилой дом позиция 34 в I очереди VII микрорайона центральной части города | 32,00 | 32,00 | 2022 |
| 96 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности позиция 8в микрорайоне "Университетский-2" в СЗР | 61,60 | 61,60 | 2022 |
| 97 | Многоквартирный жилой дом позиция 23 в микрорайоне "Университетский-2" в северо-западном районе | 108,80 | 108,80 | 2022 |
| 98 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой в железобетонных конструкциях поз.2, поз.2а (вторая очередь) по ул. Энтузиастов | 111,80 | 111,80 | 2022 |
| 99 | Детский сад на 220 мест, расположенный по адресу: МКР 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка" поз. 16 | 17,60 | 17,60 | 2022 |
| 100 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.3, поз.3а в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л. Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка | 93,616 | 93,616 | 2022 |
| 101 | Многоквартирный жилой дом поз.3.7 2 этап строительства в микрорайоне № 3 жилого района "Новый город" | 87,50 | 87,50 | 2022 |
| 102 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности по ул. Фруктовая | 115,01 | 115,01 | 2022 |
| 103 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземным гаражом поз.18 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л. Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка. | 211,14 | 211,14 | 2022 |
| 104 | Индивидуальный жилой дом по ул. Ургалкина, д. 29а | 1,00 |  | 2022 |
| 105 | Индивидуальный жилой дом по ул. К. Либкнехта, д. 35Б | 1,00 |  | 2022 |
| 106 | Индивидуальный жилой дом по ул. Ургалкина, д. 29 | 1,00 |  | 2022 |
| 107 | Индивидуальный жилой дом по ул. Куйбышева, д. 47 | 1,00 | 1,00 | 2022 |
| 108 | Многоквартирный жилой дом позиция 49 по пр. Тракторостроителей | 119,06 | 119,06 | 2023 |
| 109 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.2.34 мкр. №2 жилого района "Новый город" | 10,96 | 10,96 | 2023 |
| 110 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3.2 микрорайона №3 жилого района Новый город | 113,44 | 113,44 | 2023 |
| 111 | Многоквартирный жилой дом поз.3.7 3 этап строительства в микрорайоне №3 жилого района "Новый город" | 65,55 | 65,55 | 2023 |
| 112 | Многоквартирный жилой дом поз.3.8 1 этап строительства в микрорайоне №3 жилого района "Новый город" | 65,55 | 65,55 | 2023 |
| 113 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 2.6 мкр. №2 жилого района "Новый город" | 199,56 | 199,56 | 2023 |
| 114 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.1-3, подземный гараж поз.4а в микрорайоне, ограниченном мкр "Университетский-2", ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом "Заовражное" | 118,98 | 118,98 | 2023 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом поз.8а в микрорайоне, ограниченном микрорайоном "Университетский-2", лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной микрорайоном "Университетский-2", ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом "Заовражное" | 38,40 | 38,40 | 2023 |
| 116 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями позиция 10 в мкр "Университетский-2" в СЗР | 106,80 | 106,80 | 2023 |
| 117 | Многоквартирный жилой дом поз. 3 по ул. Ак. Св. Федорова г. Чебоксары | 31,02 | 29,85 | 2023 |
| 118 | Общеобразовательная школа поз.33 на 1500 мест в микрорайоне "Университетский-2" | 57,696 | 57,696 | 2023 |
| 119 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.5 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2023 |
| 120 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.6 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2023 |
| 121 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.8 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2023 |
| 122 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.9 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2023 |
| 123 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.10 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2023 |
| 124 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5.11 в микрорайоне №5 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары | 20,20 | 20,20 | 2023 |
| 125 | Многоквартирный жилой дом по ул. Магницкого, 1 б в г.Чебоксары, поз. 65 | 66,50 | 66,50 | 2023 |
| 126 | Многоквартирный жилой дом позиция 4 в микрорайоне "Олимп" по ул. З. Яковлевой, 58 | 130,00 | 130,00 | 2023 |
| 127 | Многоквартирный жилой дом позиция 24 в I очереди VII микрорайона центральной части города | 35,00 | 35,00 | 2023 |
| 128 | Многоквартирный жилой дом позиция 1а в жилом комплексе по ул. Дегтярева, 15а | 48,24 | 48,24 | 2023 |
| 129 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной стоянкой автомобилей позиция 14 мкр 2"А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка". Первый этап строительства подпозиция 14/1 | 176,46 | 176,46 | 2023 |
| 130 | Многоквартирный жилой дом позиция 23 в I очереди VII микрорайона центральной части города | 35,00 | 35,00 | 2023 |
| 131 | Многоквартирный жилой дом по ул. Н.И. Ашмарина | 90,00 | 90,00 | 2023 |
| 132 | Строительство приюта для животных в г.Чебоксары | 4,108 | 4,108 | 2023 |
| 133 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары | 52,84 | 52,84 | 2023 |
| 134 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, с крышной котельной поз.7 в микрорайоне "Новая Богданка" | 114,00 | 114,00 | 2023 |
| 135 | Многоквартирный жилой дом поз.5 в микрорайоне "Новая Богданка" | 108,00 | 108,00 | 2023 |
| 136 | Многоквартирный жилой дом поз.41 в микрорайоне 1А центральной части города | 65,60 | 65,60 | 2023 |
| 137 | Многоквартирный жилой дом позиция 5 в микрорайоне "Акварель", ограниченного жилыми домами по ул. Ак. Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г.Чебоксары | 90,00 | 90,00 | 2023 |
| 138 | Многоквартирный жилой дом позиция 6 в микрорайоне "Акварель", ограниченного жилыми домами по ул. Ак. Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г.Чебоксары | 50,00 | 50,00 | 2023 |
| 139 | Многоквартирный жилой дом позиция 4 в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 | 100,00 | 100,00 | 2023 |
| 140 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности позиция 6 в 14 микрорайоне НЮР | 138,00 | 138,00 | 2023 |
| 141 | Многоквартирный дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.24 площадь Ярмарочная, г.Чебоксары | 44,23 | 39,69 | 2023 |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2021 году | 3633,057 | 3602,318 |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2022 году | 3179,912 | 3162,482 |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2023 году | 2396,194 | 2390,484 |  |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2021-2023 годы.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы, приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на 2021-2023 годы | г. Чебоксары Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,29 | 12,29 | 12,28 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,17 | 12,16 | 12,16 |
| 3 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) (ед/км) | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 24,65 | 24,60 | 24,55 |
| 7 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 20,70 | 20,60 | 20,50 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0,578 | 0,576 | 0,574 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 0,223 | 0,222 | 0,221 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 12,00 | 11,95 | 11,90 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,478 | 0,476 | 0,474 |

- Мероприятия по строительству, модернизации и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения приведен в Таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения объектов | 2022-2023 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по пр. М. Горького | 2021 г. |
|  | Реконструкция водопроводных сетей с увеличением пропускной способности, проходящих по ул. К. Иванова и ул. Красина | 2021, 2023 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети по ул. Яблоневая | 2021-2022 гг. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения по ул. Энтузиастов для увеличения пропускной способности | 2021-2023 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей от Лапсарского проезда до п. Лапсары | 2022-2023 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего от ул. Гражданская до Президентского бульвара | 2022-2023 гг. |
|  | Строительство водопроводной сети для подключения к системе водоснабжения объектов на участках, выделенных многодетным семьям в СНТ «Мичуринец» | 2021 г. |
|  | Строительство водопроводной сети для подключения к системе водоснабжения объектов на участках, выделенных многодетным семьям по пр. Гремячевский | 2022 г. |
|  | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города | 2022-2023 гг. |
|  | Реконструкция водопроводных сетей | 2022-2023 гг. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №6 и №7 ОВС «Заовражная» | 2021 г. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №8 ОВС «Заовражная» | 2022 г. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №1 ОВС «Заовражная» | 2023 г. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №4 ОВС «Заовражная» | 2023 г. |
|  | Реконструкция хранилища коагулянта №№3,4 ОВС «Заовражная» | 2022 г. |
|  | Реконструкция хранилища коагулянта №№5,6 ОВС «Заовражная» | 2023 г. |
|  | Реконструкция хранилища коагулянта №№1,2 ОВС «Заовражная» | 2023 г. |
|  | Реконструкция насосной станции I подъема ОВС «Заовражная» | 2021 г. |
|  | Реконструкция насосной станции II подъема ОВС «Заовражная» | 2021 г. |
|  | Реконструкция блока отстойников ОВС «Заовражная» | 2021 г. |
|  | Реконструкция повысительной насосной станции, расположенной в ЦТП-1 | 2021 г. |
|  | Модернизация системы дозирования коагулянта на ОВС «Заовражная» | 2022 г. |
|  | Модернизация системы дозирования флокулянта на ОВС «Заовражная» | 2023 г. |
|  | Строительство внеплощадочных сетей водоотведения для подключения к централизованной системе водоотведения объектов | 2022-2023 гг. |
|  | Модернизация системы водоотведения МКР «Байконур», МКР по ул. Б. Хмельницкого и МКР «Акварель» для увеличения пропускной способности | 2022-2023 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС№5 | 2021-2023 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения по ул. К. Иванова | 2022 г. |
|  | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева» | 2023 г. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения с переключением сети по ул. Репина, Суворова в сеть по ул. Б. Хмельницкого | 2021 г. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения по ул. З. Яковлевой в районе МКР «Олимп» | 2021 г. |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности) | 2022-2023 гг. |
|  | Строительство сетей водоотведения в районах индивидуальной застройки города | 2021-2023 гг. |
|  | Строительство биологических очистных сооружений в п. Северный | 2021 г. |
|  | Реконструкция канализационных сетей | 2022-2023 гг. |
|  | Реконструкция напорных линий КНС №6 | 2021-2023 гг. |
|  | Реконструкция напорных линий КНС «Лапсары» | 2021г. |
|  | Реконструкция Новозагородного коллектора | 2021-2023 гг. |
|  | Подключение объектов к централизованной системе водоснабжения | 2021-2023 гг. |
|  | Подключение объектов к централизованной системе водоотведения | 2021-2023 гг. |
|  | Организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию и выполнение инвестиционной программы в части водоснабжения | 2023г. |
| 42. | Организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию и выполнение инвестиционной программы в части водоотведения | 2023г. |

- Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Таблица 4

| № | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция Новозагородного коллектора | 2021-2023 гг. |

- Сроки корректировки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа корректируется на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы.

Для осуществления корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» 2021-2023 гг. представляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Минстрой Чувашии) проект корректировки инвестиционной программы, разработанный на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы. Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы.

Проект корректировки инвестиционной программы направляется до 30 августа текущего года регулируемой организацией в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Минстрой Чувашии.

_________________________________________