Приложение № 1

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 10.03.2021   № 82

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры     компримированного
                    природного газа

Т Р Е Б О В А Н И Я

к объектам заправки транспортных средств

компримированным природным газом

Требованиями к объектам заправки транспортных средств компримированным природным газом (далее – объект заправки) являются:

1) суммарная выходная мощность компрессорного оборудования на верхней границе диапазона входного давления и (или) регазификационного оборудования объекта заправки не менее 500 м3/ч;

2) количество постов заправки компримированным природным газом (пистолетов) на объекте заправки не менее 4;

3) общий объем блоков аккумуляторов газа на объекте заправки не менее 2000 литров (в случае указанной в пункте 1 настоящих требований мощности объекта заправки не менее 1000 м3/ч – не менее 1000 литров);

4) в случае строительства объекта заправки в виде криоАЗС – объем криогенных резервуаров не менее 25 м3;

5) оборудование (узлы учета и блоки входных кранов, блоки осушки (очистки), газосборники, компрессоры, системы управления компрессорами, системы охлаждения, панели приоритетов, газовые баллоны, газораздаточные колонки, криогенные резервуары, регазификаторы, регулирующая и запорная арматура) – новое (ранее не бывшее в употреблении);

6) использование при строительстве объекта заправки оборудования, произведенного на территории Российской Федерации в соответствии с критериями и порядком подтверждения, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»:

с 2022 года:

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта заправки контейнерного типа – автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;

в ином случае – компрессорных установок, блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок;

с 2023 года:

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта заправки контейнерного типа – автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;

в ином случае – компрессоров, блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок, блоков осушки (очистки).

_____________

Приложение № 2

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 10.03.2021   № 82

Приложение № 3

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры     компримированного
                    природного газа

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, представляемых получателем субсидии для получения субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на поддержку мероприятий  по развитию  заправочной  инфра-
                      структуры компримированного природного газа

1. Копия разрешения на ввод объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом (далее также – объект капитального строительства) в эксплуатацию, полученного в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации не ранее 1 января текущего года.

2. Копия технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

3. Копия акта о подключении (техническом присоединении) объекта капитального строительства или в случае его отсутствия копии иных документов, подтверждающих факт подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения.

4. Копия договора поставки газа.

5. Копия технических условий для присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям.

6. Копия акта об осуществлении технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям.

7. Копия договора энергоснабжения или договора купли-продажи (поставки) электрической энергии.

8. Копии паспортов установленного компрессорного оборудования (компрессора или компрессорной установки) либо регазификационного оборудования и актов монтажа по форме КС-2 в отношении указанного оборудования.

9. Копии паспортов заправочных колонок и актов монтажа по форме КС-2 в отношении указанного оборудования.

10. Копии паспортов блоков аккумуляторов газа и актов монтажа по форме КС-2 в отношении указанного оборудования.

11. Копии паспортов блоков осушки (очистки).

12. Копии заключений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подтверждающих производство использованного при строительстве объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом технологического оборудования на территории Российской Федерации, в отношении оборудования, для которого в соответствии с приложением   № 1 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. № 134, установлено требование об использовании оборудования, произведенного на территории Российской Федерации.

13. В случае реализации инвестиционного проекта по строительству криоАЗС вместо документов, предусмотренных пунктами 2–4 настоящего перечня, копии паспортов криогенных резервуаров, актов монтажа по форме КС-2 в их отношении и договора с поставщиком сжиженного природного газа на его поставку.

14. В случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта контейнерного типа вместо копий паспортов компрессорного или регазификационного оборудования, паспортов заправочных колонок и паспортов блоков аккумуляторов газа копии паспорта контейнерной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и актов монтажа по форме КС-2 в ее отношении.

15. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок либо разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом.

16. Копии документов, подтверждающих фактические затраты получателя субсидии на строительство объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом, в том числе копии договоров, платежных поручений и выписок из расчетных счетов получателя субсидии (заверенные банком на дату подачи заявки), подтверждающих затраты на приобретение земельного участка, на подготовку территории строительства, на подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, на выполнение земляных работ, на разработку проектной документации, на выполнение строительно-монтажных работ, на закупку и монтаж оборудования получателем субсидии, и другие фактические затраты.

_____________

Приложение № 3

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 10.03.2021   № 82

Приложение № 3

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для  использования   природного  газа  в     
                    качестве топлива

Т Р Е Б О В А Н И Я

к порядку определения размера субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных  средств  на  использование  природного  газа  (метана)  в  ка-
                                              честве моторного топлива

Размер субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (далее – субсидия), определяется равным размеру скидки, предоставленной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, владельцу транспортного средства, но не более одной трети (в 2020 году – не более двух третей, в 2021 году – не более одной второй, если владельцем переоборудованного транспортного средства (в том числе на основании договора лизинга) является физическое лицо или юридическое лицо – субъект малого или среднего предпринимательства) общей стоимости работ по такому переоборудованию (включая стоимость газобаллонного оборудования) и не более максимального размера, указанного в таблице.

В случае участия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющих работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, владельца транспортного средства в иных программах стимулирования переоборудования транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, внебюджетных источников) размер субсидии определяется исходя из полной стоимости работ по переоборудованию без учета эффекта от участия в таких дополнительных программах.

(тыс. рублей)

| Вид транспортного средства | Максимальный размер субсидии |
| --- | --- |
| Легковой автомобиль |  |
| максимальной разрешенной массой до 1800 кг | 24,3 |
| максимальной разрешенной массой от 1801 кг до 2499 кг | 30,6 |
| максимальной разрешенной массой 2500 кг и выше | 37,8 |
| Легкий грузовой транспорт (транспортные средства категории N1 в соответствии с классификацией транспортных средств по категориям, установленной техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств») | 43,2 |
| Автобус (до 8 м) | 56,7 |
| Автобус (свыше 8 м) | 99,9 |
| Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый и битопливный, в том числе газодизельный, циклы) | 102,6 |
| Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый цикл – ремоторизация с установкой двигателя, предназначенного для работы на природном газе) | 180 |
| Магистральный тягач | 132,3 |

Масса транспортного средства определяется согласно свидетельству о регистрации транспортного средства.

В случае если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе на основании договора лизинга), является физическое лицо или юридическое лицо – субъект малого или среднего предпринимательства, в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2, а в 2021 году – на коэффициент 1,5.

_____________